上海百通项目管理咨询有限公司  主管                     第  7  期

工 程 监 理 分 公 司、代建部  主办

2014年6月

通 讯

微创产业化基地项目

工程监理分公司、代建部

《勤业》

通讯第7期

目       录                      内部交流  注意保存         季  刊                                         2014年6月 总007期

企业动态

- 监理分公司开展 “安全生产月”活动

- 监理分公司上半年度贯标检查情况汇总

- 监理分公司召开新领导班子工作会议

行业要闻

- 上海：4至6层住宅必须设电梯

- 建筑业改革将从建筑市场监管、建筑劳务用工管理等6方面探索经验和做法

政策法规

9 《建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2013）》自2014年6月1日起实施

10《建设工程监理施工安全监督规程（DG/TJ08-2035-2014）》自2014年6月1日起实施

交流平台

## 11 浅谈建筑施工现场安全通病及控制措施

24 浅析碧云公馆电梯工程复合钢带的应用与监理检查的要点

26 微创产业化基地项目监理机构工作回顾与交流

信息发布

45 监理分公司2014年度二季度承接主要项目信息

45 积极开展人才招募 为公司健康发展提供人才保证

企业动态

一.  监理分公司开展“安全生产月”活动

为认真贯彻落实上级有关部门关于开展“安全生产月”活动的要求，围绕“强化红线意识、促进安全生产”的活动主题，提高我公司施工现场安全生产监理管理水平，普及安全生产知识，推进安全文化建设，努力营造“安全生产、预防为主”的社会氛围，成立由分公司领导苏晓东任组长的“安全生产月”活动领导小组，2014年6月在公司项目上全面开展“安全生产月”活动。

活动内容有：1、以项目监理机构为单位，组织一次安全知识、文件的学习；

2、召开项目总监、总监代表参加的安全管理分析交流会；3、分公司组织安全生产大检查，在建的监理项目开展自查自纠工作。

通过“安全生产月”活动，力求实现以下三个目标：一是预防、减少直至排除施工现场安全隐患；二是完善安全生产管理规章制度；三是提高监理人员安全责任意识和监督管理水平。

分公司总工办

二.  监理分公司上半年度贯标检查情况汇总

为了提高监理分公司项目部监理水平，为客户提供规范化、专业化服务，分公司督导组于2014年4月17日至5月28日对在建项目进行了贯标检查。检查情况汇总如下：

- 基本情况

本次检查项目有47个，检查内容有：

外业：检查工程实体质量、安全及工程进度。

内业：检查项目监理资料及贯标执行情况。

- 检查结果

工程实体质量、安全及进度方面

工程项目一般都是按合同条件实施。在施工过程中，监理人员在现场进行了全过程、全方位的监督、检查与控制。总体而言，各项目监理的工程实体质量能满足有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程的安全、质量、使用功能等要求。

工程实体质量、安全文明施工、工程进度方面基本处于受控状态，但也存在一些问题需要改进。

- 存在的问题

（一）管理服务意识方面

1、在识别环境、干预环境、利用环境方面存在差距。本次检查发现，有少数项目监理机构在展开监理工作过程中遇到了困难，管控效果出现瓶颈。原因是，在面对和分析问题时站位过低，缺少正确识别环境的能力、错失利用自身优势及时影响环境和有效利用环境的机会。

2、贯标核心是监理工作的程序性、依据性。本次检查发现监理工作随意性较大，缺少周密的计划指导工作，如较多监理机构缺少平行检测方案、缺少重要节点及关键部位的旁站方案。大部分监理细则、监理方案缺少针对性和指导性是目前普遍存在的通病。

3、监理机构内部学习制度落实不够，定期学习制度不完善，学习氛围薄弱。有的项目部流于形式，做个学习记录，应付检查之用，收效不大。有的项目监理机构组织了内部学习沟通，但没有书面记录。有的项目没有达到每月至少一次学习的要求。

4、分部分项工程开始前，监理内部交底工作不扎实，现场监理不了解工序工况，主要参数，及监控重点。如保温施工时监理不知道工序施工流程，材料的型号、规格及性能。再如地下室墙顶板钢筋绑扎，监理讲不清各部位的钢筋保护层厚度等均反映了现场监理对图纸规范的理解掌握很不够。

（二）监理文件资料方面

1、监理日记

监理日记是监理进驻现场后，第一份签署的监理文件，具有一定的原始价值。但在现实中普遍不够重视，总监或总监代表在签阅时，没有留下意见记录，缺少把关。监理日记基本上是施工内容，监理工作成果很少体现。如开工前的编制方案、细则；审核施工组织设计、专项方案；设计交底、图纸会审；总平面测量放线复核，首次会议；开工报告等大事记均漏写少记。降低了监理日记的应有价值。

2、监理通知单

检查发现少量通知单问题描述不够全面，内容表达不规范，总监缺少审定把关。发出去的通知单缺少内部信息畅通，整改情况跟踪不力，施工单位整改回复后监理未及时复查并签署意见。本次检查有三个项目监理机构存在连续数张回复单上未签署整改复查意见。

3、监理例会会议纪要

监理例会是监理主持的工程例会，监理要对工程的质量、进度、投资、安全文明施工的实施情况作系统分析，评估前阶段的工作成果，指出本阶段存在问题，落实整改措施，分析下阶段的主要风险。检查发现涉及以上内容的比较少，难以体现监理对业主提供优质服务。上周提出的问题，在本周的会议记录上未提及整改落实情况，上下二次会议内容未衔接。部分项目部的会议纪要未会签，不符合监理规范要求。一部分项目没有第一次工地会议记录，没有理顺管理程序及工作制度。

4、旁站记录

按要求应旁站的分部分项节点部位不够全面是目前普遍存在的问题，主要缺少节能保温、幕墙工程、钢筋梁柱节点等监理旁站记录。旁站记录的内容不够完整，如混凝土旁站记录缺少试块留置组数；旁站记录数字描述不够专业，如混凝土坍落度出现12.8cm13.6cm没有按要求修约至5mm；旁站记录上见证员未签字。

5、实测实量

实测实量资料不全，公司四月头下发的关于在部分项目实行万科模式实测实量的通知，本次检查均未启动。

6、材料报审资料

施工单位材料报审使用的表格不统一，质保资料不齐全，监理把关不严。个别项目监理签认在复试报告前面，存在低级错误。

7、台账

目前材料台账普遍由资料员做，管材料的见证员不做台账，这是个错误。他丧失了台账的方便检查、及时发现问题，及时纠偏的功能。如混凝土试块留置登记台账，就可以直观的了解到试块留置的部位、时间、组数。单位工程同条件养护试块留置数量是否满足规范要求等信息。见证员在做台账时，就相当于再检查一遍试块留置是否有遗漏，进场材料是否及时送检了。起到及时发现及时纠正的效果。另外贯标记录不齐全，如部分项目未建立项目监理机构检测设备台账；图纸登记台账；顾客财产登记台账；技术规范登记台账等。

8、方案审批

监理审核施工单位的方案基本上无实质性内容，部分报审方案出现监理签认

在施工方总工审批前面，说明审核不够认真仔细。出现低级错误。

9、影像资料

各项目对影像资料重视不够，缺少影像资料建立、整理、归档系统计划，实际操作呈盲目状态。拍摄的照片不够连续、系统，缺关键部位关键工序的照片，缺开工前的场地原貌照片等。

10、标养室抽查记录

标养室养护抽查记录与现场实际情况不吻合，现场采用养护池，砼试块在水中养护，记录上却只有养护室温度没有养护池中水的温度抽查记录等问题。

（三）现场实物质量方面

1、钢筋工程

监理工序检查验收滞后，基本缺少钢筋加工的质量检查，导致在钢筋绑扎验收时才发现钢筋的箍筋尺寸小于设计及规范要求为时已晚。钢筋电渣压力焊接头监理验收把控不严，检查发现部分住宅楼剪力墙暗柱钢筋电渣压力焊接头偏心、缺焊现象较多。柱子及剪力墙纵筋偏位等问题均未见措施纠偏。

2、混凝土工程

混凝土一般都或多或少存在烂根、蜂窝空洞等缺陷，施工单位未报混凝土一般缺陷修补方案，监理督促监管不够，该问题比较普遍。另外混凝土同条件养护试块未放置在构件相对应位置，不符合规范要求。

3、模板工程

模板的立杆间距偏大，未按方案要求施工，特别在住宅楼的楼层模板支撑体系中表现尤为突出，有些梁板构件明显下坠，门窗洞口变形等问题比较严重。

4、幕墙工程

石材幕墙的钢架节点未按图施工，角码与竖向钢通（型钢）施工图是螺栓连接，但检查发现现场用电焊焊死，降低了构件抗震能力，不符合设计要求；钢架焊接部位质量较差，普遍存在缺焊漏焊现象；石材安装时，蝴蝶码设置开孔位置随意、开孔过大。玻璃幕墙铝合金小横杆与竖框未预留涨缝，监理存在隐蔽验收不认真仔细、漏检等把关不严现象。

5、节能保温

外墙保温墙体基层底糙不够平整，直接影响保温层厚度的现象仍然比较普遍。部分项目设计规定用界面砂浆批刮但现场实施漏缺较多，网格布在大阳角处

翻包不到位，有漏缺现象。检查个别项目缺节能分部工程专项方案。

- 值得推广的一些做法

通过本次检查，发现部分项目监理机构监理工作有特色，值得总结推广：

特点一、碧云公馆项目监理机构安全管理有特色，在全员参与方面下功夫，具体做法是全面动员、全员培训、全员考核。营造了全员关心安全的氛围，切实强化了全体监理的安全意识，提高了成员的安全技术知识。最大限度避免了安全管控盲区，减少了安全隐患的漏检。

特点二、青浦公租二期项目监理机构，在分部分项工程开始前，针对不同专业，分别进行书面测试，考核监理对即将开始的分部分项工程了解程度，掌握相关验收规范程度，监理监控重点程度，以便针对性的进行辅导补课，提高了现场监理素养。

特点三、松江万科项目监理机构在防水涂料实测实量方面，做的细致周到，采用现场实物切片取样，实测防水涂膜厚度，做到质量评定科学公正。并制作样本，留存资料归档。

特点四、振丰大厦项目监理机构对进场的原材料严格把关，对进场的钢筋原材进行外观实测检查，并留有检查实测记录。检查合格后在见证取样复试，强化了验收程序。

特点五、外发展B2地块项目监理机构对进场的混凝土把关较严，坍落度实测频率较高，并留有混凝土坍落度实测记录，有效的控制了混凝土质量。

特点六、临港二期项目监理机构，认真监理，秉公办事，清正廉洁，受到业主好评，监理成效明显，并受到区监督站的书面通报表扬。

特点七、三林路和航春路两个市政项目监理机构利用自身人员资源优势，在公司专职测量监理工程师对总平面坐标点引测复核的基础上，加强了平时各施工段工序的工程测量复核。取得了第一手工程测量数据，确保了测量精度的正确性。监理实际效果明显。

特点八、南桥园区项目监理机构开拓思路、积极进取，创办了监理电子杂志，很有特色。他利用电子杂志的软件优势图文并茂的记载了工程施工的全部过程，展现了监理的工作成果，得到了业主的好评。

- 结论

目前部分项目总监对贯标活动重视不够，监理人员贯标意识薄弱，仅在资料

层面上做了一些表面工作，距贯标要求差距较大。贯标活动作为一项工程，还需要长期付出努力。公司要制定对策，设置梯度目标分步实施，过程推进。逐步使贯标活动深入人心，真正把贯标活动从目前的表化服从阶段推进到同化阶段，最终实现内化目的。

分公司督导组

三.  监理分公司召开新领导班子工作会议

2014年4月27日下午在分公司办公室，监理分公司召开了新领导班子首次工作会议，会议由杨晓明主持。

首先杨总宣读了王总在4月24日的中层干部会议中的任免决定，聘任苏晓东同志为公司副总经理兼监理分公司总经理。

会上苏总向各位同事做了自我介绍，并表示会抓紧时间了解项目实施情况，尽早融入百通的大家庭中。其后他给与会人员分享了自己的一些体会和心得：1、总监是骨干、核心人才，总监队伍的好坏决定公司的行业地位；2、作为优秀总监应具备的素质：良好的专业基础能力、非常高的责任心和敬业心、良好的协调沟通能力、职业道德、团队意识；3、监理工作目标：让业主、顾客满意，不断提高自身，针对不同业主提供个性化的服务；4、现场监理部是公司对外的窗口，具体的行为都代表公司，总监要带领监理部人员树立公司良好形象；5、总监应关心、了解监理部人员，不仅在工作中，在生活和学习上也要全面了解；6、现场办公场所环境恶劣，公司的管理者本着为现场服务的精神，第一时间解决现场问题。

最后，会议传达了王总在周四中层干部会议中的提出的对所有管理者的几点要求：

1、勇于创新，增加实干；

2、大胆负责，借鉴好的经验；

3、擅于培养人才；

4、吃苦在先，冲锋在前。

我们的目标是创一流的监理企业，公司上下要团结务实，高效协同，加强学习，提高服务水平。

分公司办公室

行业要闻

上海：4至6层住宅必须设电梯

长期以来，全国各地普遍要求6层以上或16米以上的住宅必须设电梯。上海6月1日起施行的新版《住宅设计标准》在全国率先明确规定，多层住宅也就是4到6层以上应设电梯，并作为强制性条文执行。同时规定，建筑高度超过100米的公共建筑，应设置避难层。

来源：《北京晨报》

建筑业改革将从建筑市场监管、建筑劳务用工管理

等6方面探索经验和做法

为贯彻落实党的十八届三中全会精神、推进建筑业改革发展、保障工程质量安全，住房和城乡建设部日前下发通知，在部分省市先行开展建筑业改革发展试点工作，探索一批各具特色的典型经验和先进做法，为全国建筑业改革发展提供示范经验。

根据通知要求，此次试点的主要内容包括：建筑市场监管、建筑劳务用工管理、建设工程企业资质电子化审批、建筑产业现代化、建筑工程质量安全管理、城市轨道交通建设全过程安全风险控制管理6方面。

建筑市场监管综合试点地区是吉林、广东、江苏、安徽四省。试点地区将通过进一步开放建筑市场，强化对建设单位行为监管，改革招标投标监管方式，推进建筑市场监管信息化和诚信体系建设，改革行政审批制度，完善工程监理及总承包制度，转变政府职能，提高建筑市场监管水平和效率。

建筑劳务用工管理试点地区是北京、天津、重庆三市和河北、陕西两省。他们将通过完善建筑劳务用工管理政策，落实施工总承包企业责任，健全建筑劳务实名制管理制度，完善实名制管理信息系统，开展实名制信息互通共享，为加强全国建筑劳务用工管理提供借鉴。

建设工程企业资质电子化审批试点地区是上海市。该市将以信息化为载体，完善日常监管信息采集和审核机制，简化企业申报材料，优化资质审批程序，减少人工审查内容，试行电子资质证书，探索建立高效、透明、便捷的电子化资质审批平台，实现建设工程企业资质审批的标准化和信息化。

建筑产业现代化试点地区辽宁省、江苏省和合肥市、绍兴市将通过推行建筑产业现代化工作，研究探讨企业设计、施工、生产等全过程技术、管理模式，完善政府在设计、施工阶段的质量安全监管制度，总结推广成熟的先进技术与管理经验，引导推动建筑产业现代化在全国范围内的发展。

建筑工程质量安全管理方面的试点将分为三类。一是安徽、湖北两省将试点通过以质量行为标准化和工程实体质量控制标准化为重点，强化企业对工程项目的质量管理，强化施工过程质量控制，提高工程质量水平。建立工程质量管理标准化制度，加强企业质量保证体系和工程项目质量管控能力建设，减少质量事故质量问题的发生。二是上海市和深圳市将试点通过以建筑施工项目安全生产标准化考评结果为主要依据，全面规范实施建筑施工企业和施工项目安全生产标准化考评工作。实施建筑施工安全生产标准化考评工作，产生良好示范效应，督促企业加强项目安全生产管理，提高建筑施工安全生产管理水平。三是福建省、常州市将试点通过推进建筑起重机械租赁、安装、使用、拆除、维护保养一体化管理模式，提升专业化管理水平，更好适应市场发展需要；鼓励建筑起重机械一体化管理模式，落实全过程安全管理责任，减少建筑起重机械安全事故，逐步形成比较完善的管理制度和方式，制定推进建筑起重机械一体化管理的实施意见，提高建筑起重机械安全管理水平。

城市轨道交通建设全过程安全风险控制管理试点地区是北京市、广州市和西安市。这三个地方将试点建设单位聘用专业化机构为工程建设全过程安全风险防控提供咨询服务，有效控制安全风险；主管部门通过购买服务方式，委托专业机构作为辅助力量，解决安全风险防控需求和现有技术管理力量不足的问题，提高政府监管效能，引导、培育和规范咨询机构发展。

来源：《中国建设报》

政策法规

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）自2014年6月1日起实施。原《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）同时废止。

本标准是根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准制订、修订计划（第一批）>的通知》（建标[2007]125号）的要求，由中国建筑科学研究院会同有关单位在原《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001的基础上修订而成。

本标准共分6章和8个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、建筑工程质量验收的划分、建筑工程质量验收、建筑工程质量验收的程序和组织等。

本标准修订的主要内容是：

- 增加符合条件时，可适当调整抽样复验、试验数量的规定；

- 增加制定专项验收要求的规定；

- 增加检验批最小抽样数量的规定；

- 增加建筑节能分部工程，增加铝合金结构、地源热泵系统等子分部工程；

- 修改主体结构、建筑装饰装修等分部工程中的分项工程划分；

- 增加计数抽样方案的正常检验一次、二次抽样判定方法；

- 增加工程竣工预验收的规定；

- 增加勘察单位应参加单位工程验收的规定；

- 增加工程质量控制资料缺失时，应进行相应的实体检验或抽样试验的规定；

- 增加检验批验收应具有现场验收检查原始记录的要求。

本标准第5.0.8、6.0.6条为强制性条文，必须严格执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

《建设工程监理施工安全监督规程》（DG/TJ08-2035-2014）

上海市工程建设规范《建设工程监理施工安全监督规程》（DG/TJ08-2035-2014）自2014年6月1日起实施。原《建设工程监理施工安全监督规程》（DG/TJ08-2035-2008）同时废止。

本规程是根据上海市城乡建设和交通委员会《2011年上海市工程建设规范和标准设计编制计划》（沪建交[2011]1115号）下达的修订计划，由上海市建设工程咨询行业协会和上海市建设工程安全质量监督总站会同部分建设工程监理单位，在《建设工程施工安全监理规程》DG/TJ08-2035-2008的基础上修订完成的。

本规程共分8章和3个附录，主要包括总则、术语、基本规定、施工安全监督职责及工作保障体系、施工安全监督主要内容、施工安全监督策划、施工安全监督实施、施工安全监督资料管理等、

本规程本次修订的原则是，对建设工程施工安全监督，从监理单位到项目监理机构每个监理人员的安全监督职责，从施工安全监督工作内容到方法进一步细分，力求体现监理安全监督的体系化；将施工安全监督工作与建设工程监理工作有机结合，力求体现监理工作的一体化；将施工安全监督资料和工程监理整体资料有机结合，力求体现监理资料的一体化。

本规程本次修订的主要内容是：

1.对标准的名称作了修改。

2.对建设工程监理的安全监督体系与职责作了进一步细化。

3.对危险性较大的分部分项工程的监督、施工现场安全生产标准化达标考核、监理报告、建筑起重机械核查等监理工作内容作了相应的调整。

4.补充了项目负责人带班、事故处理等相应监理工作内容。

5.对附录A，B，C都作了修改。

其中：附录A安全监督表式尽量与国家标准《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013中的表式相统一。

附录B监理施工安全监督工作检查表修改后，可作为今后对项目经理机构施工安全监督工作进行检查考核的依据。

附录C危险性较大的分部分项工程认定标准与《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DG/TJ08-2077-2010内容统一。

交流平台

## 浅谈建筑施工现场安全通病及控制措施

## 监理一部  顾利聪

安全管理是企业管理中的一项重要内容，它包含施工现场的全过程、全方位和全体人员。施工现场作业多为露天、高处作业，施工环境和作业条件较差，不安全的因素随着工程进度的变化而不断变化，规律性差、隐患多。安全对企业来说它既是效益又是生命线，因此，施工现场的安全管理日益成为建筑企业生产经营活动中的重中之重，本文主要介绍施工现场的一些常见通病及控制措施。

一、施工现场安全管理定义

建筑施工安全问题可以说是个老大难的问题。当前建筑领域安全生产的形势仍然严峻，事故的危机充斥于安全的管理之中。现场安全管理是项目施工管理的

重要组成部分，施工现场安全生产管理是指在施工活动中，施工企业和工程项目部组织安全生产的全部管理活动，通过对生产要素的具体状态进行控制，使施工中的不安全行为和状态减少或消除，不引发事故，尤其是不引发使人受到伤害的事故，使项目的效益目标得到实现。本文描述一些施工现场常见的通病及一些通病的控制措施，旨在防止和消除施工过程中的各种有害因素向伤亡事故转化所进行的一系列管理工作，以保障劳动者的安全与健康，确保生产安全。

二、各工序安全通病

（一）文明施工方面通病：

- 项目部分区域未及时设置封闭措施，围挡材料不符合要求。

- 施工现场门卫管理混乱，有无资质安保公司人员负责门卫工作，相关记录不齐全。

- 施工现场大门口冲洗设施不齐全，道路未硬化处理，缺扬尘控制措施。

- 施工现场排水设施不齐全，无沉淀池，积水严重，向周边随意排放污水。

- 施工现场材料堆放混乱，无统一规划，落手清工作差。

- 施工现场仓库管理混乱，无危险品仓库，仓库内保管人员乱拉电线。

- 在建工程楼层内设置职工宿舍，搭设材料不符合防火要求。

- 生活区宿舍管理制度不齐全，周日未分解到人，导致脏乱差现象。

- 施工现场消防设施不齐全，动火作业无相关手续。

10、生活区无作业人员学习和娱乐设施，厕所、沐浴室不齐全。

11、生活区食堂无证经营，炊事人员无健康证，使用液化气瓶未单独存放，卫生环境工作差。

12、建筑垃圾和生活垃圾未及时清理。

13、施工现场无相应防粉尘、噪声、光污染措施以及不扰民措施。

（二）扣件式脚手架通病：

- 搭设人员未经相关部门专业培训，未持有建筑施工特种作业操作架子工证。

搭设、拆除时无方案，或架体超过24m未编制专项施工方案，或架体超过50m未按规定组织专家对方案进行论证，无专项安全技术交底或交底无针对性，凭经验搭设。

- 立杆基础不符合规范及施工方案要求，立杆垂直度超过规范允许范围。

- 附墙件（刚性）连接未按方案要求和设计设置；脚手架板（竹笆板）未满铺、扎牢，架体内立杆外墙离墙间距偏大且封闭不严密。

- 脚手架施工陈未设置踢脚板，外侧密目网未张挂，或密目网未阻燃。

- 拆架时违反程序，未按拆架方案和安全技术交底要求作业，架子搭设完毕，未经相关人员验收，其它班组就开始使用。

- 木工在支阳台栏板模、泥水工在砌外墙砖及粉刷时随意拆掉脚手架连墙件与内档防护。

- 油漆作业时，将脚手板和密目网去掉。

- 脚手钢管壁厚不足3mm，抗弯强度不足；扣件有裂缝、夹砂、滑丝等现象，紧固力矩不足。

10、材料进场时，部分钢管存在弯曲、锈蚀严重等问题；扣件、钢管无出厂合格证，生产许可证，租赁公司未定期对扣件质量进行检测。

（三）基坑工程通病：

- 基坑临边防护栏杆设置不全，设置低于1.5m，立杆大于2m，栏杆安装不牢固、摇晃、高低不一，材料质量不符合围挡要求。

- 基坑临边堆物距离基坑边缘小于1.5m，堆放混乱，压或靠在护栏上，高度超过防护栏杆。

- 在基坑栏杆上挂设电缆和电源线。

- 基坑挖土作业临边护栏随意拆除，出现开口处未及时封闭或采取防护措施，设置警戒、警示标志。

- 作业人员下基坑登高设施搭设不规范、梯道缺扶手、踏板简易不规范。

- 基坑支撑行人行走部分未设置防护栏杆或设置不规范，无栏杆部分有人员行走；吊机、指挥、泵车司机在无防护设施的支撑上作业。

- 基坑支撑上面或底端有淤泥或混凝土块未及时清除，基坑支撑上堆放材料、构件或吊运物体。

- 基坑临边无挡水或排水措施，基坑边积水未及时排除。

（四）模板支撑通病：

模板支撑无施工方案或方案未经审批就施工，对超过一定规模的未进行专家论证。

- 模板支架立杆底部未设置垫板或垫板设置不规范，用砖块、木方块代替，造成立杆底部腾空。

- 连墙件未设置或设置不符合规范，纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范，跨度超标，角度不符合要求。

- 立杆间距不符合设计要求，超过方案规定的间距；立杆未采用对接连接，特别是楼梯部位的立杆，有些采用搭接，有些采用将上段的钢管立柱与下段钢管立柱分开固定在水平杆上。

- 层高较低的住宅工程的模板支架未按规定设置纵、横向扫地杆，纵、横向水平杆缺少，高大模板支架中纵、横向扫地杆和水平杆间距超过规定。

- 电梯井部位、阳台和雨篷部位、结构外挑梁和排架结构梁等模板支架利用脚手架立杆进行搭设。

- 扣件螺丝的紧固力矩未能达到规范规定要求。

- 模板支架拆除过程未按规定设置警戒区或未设置专人监护。

（五）高处作业通病：

- 现场安全帽、安全带、安全网的厂家生产许可证、产品合格证、检测报告不齐全；安全帽、安全带、安全网到期后仍在使用，

- 现场部分工人不戴安全帽、不扣帽带、高处作业不系安全带，管理人员在场不管不问、不教育不处理，违规违纪现象严重。

- 部分单位未使用上海市建交委提倡的防尘网，不合格的伪劣安全网还在使用，既不安全又不防火；张挂时未绑扎牢固，又无专人管理，外立面密目网上既有挂角又有破网，还有灰尘。

- 桩基阶段桩孔口无防护盖板，基础施工阶段临边防护不到位，特别是支撑梁上不少单位无防护措施；结构施工阶段临边洞口防护不及时，钢筋绑扎、模板支撑、钢结构安全等无可靠的立足点、操作平台和防护措施。

- 制作人字梯的材料不符合规范要求，使用前不验收，防滑绳也不合格。

- 悬空作业、攀登作业是现场容易引发高处坠落的重大危险源，现场无安全技术措施、无监控、无记录。

- 移动平台制作无方案，无图纸、无计算、无伤人爬梯、无防滑防倾措施、顶部无防护栏杆、平台台面板未满铺。

悬挑钢平台制作与方案不符，预埋钢箍的质量、规格、数量、位置与方案不符，斜拉杆或钢丝绳设置位置不当，四周防护栏杆设置不当，无限载牌。

（六）临时用电通病：

- 项目施工用电无专项施工方案或方案未经审批就进行施工，未按方案设置施工用电走向和规则。

- 施工用电专项方案缺乏可操作性和针对性，缺少计算。

- 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。

- 施工现场未采用TN-S接零保护系统。

- 用电设备未采用三级配电、二级漏电保护，没有专用开关箱。

- 分配电箱与开关箱使用非标准电箱。

- 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求。

- 配电室、配电装置布设不符合规范要求。

- 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求。

10、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填或填写不真实。

11、分配箱门缺接地线或接地线损坏。

12、开关箱门缺接地线（缺门），接线端子缺防护隔离罩， 电器损坏。

13、小太阳灯手柄缺绝缘，接地连接不可靠。

14、中小型机具缺合格验收牌，电焊机一或二次侧缺防护罩，摇手柄缺绝缘。

15、宿舍临时用电乱托乱拉、不规范。

（七）物料提升机通病：

- 楼层标志、限载及警示标志未设置；吊笼门及两侧立面未全高度封闭；附墙架设设置不符合规范；缆风绳端部固定不可靠。

- 进料口防护棚搭设不规范。不搭设防护棚或防护棚搭设的强度，即防坠落物的冲击能力不足，防护棚搭设的面积不够。

- 安全限位装置未设置或无作用。

- 安全停层装置未设置。

- 紧急断电开关未设置或无作用，接地系统未设置，通信装置未设置或无作用。

- 起重量限制器和防坠落安全器未设置或无作用。

- 违章作业。人员乘物料提升机上下，运行时不使用安全停靠装置，将头伸进架体等应该坚决杜绝，运送超重、超大的物体。

（八）施工升降机通病：

- 基础积水，基础设置在地下室顶板或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算。

- 警示标志，吊笼内未设置安全操作规程，操作按钮及其他危险处无醒目的警示标志，施工升降机未设置限载和楼层标志。

- 安全限位和保护装置。围栏门机电联锁未装或无作用；吊笼内单行门和双行门机电联锁未装或无作用；停层层门设置不规范；行程开关和极限开关设置不规范或无作用；防坠安全器标定过期；放松绳开关未设置或无作用。

- 电气安全。电缆导向架未设置或间距过大；急停开关未设置或无作用；漏电开关未设置或无作用。

- 层站栏杆不完整，构件显著磨损或连接错位，结构件严重腐蚀或破坏，结构件链接不可靠等。

（九）起重吊装通病：

- 起重吊装工程无专项施工方案或施工方案未经审批就进行施工，对超过一定规模的危险性较大的起重吊装工程，应当组织专家进行论证审查，提出审查意见。

- 主要起重设备选用、设备基础加固不符合要求。

- 吊装过程中未搭设登高设施，操作平台、水平通道，未拉设人员行走“生命线”，人员高空作业未使用安全带。

- 施工现场未设置吊装区域，吊装半径内未禁止人员入内，未搭设安全防护棚。

- 吊装作业焊接过程中消防器材配备不到位。

- 吊装过程中临时性连接板固定不牢靠。

（十）施工机具通病：

1、平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具、搅拌机的共同隐患是未做保护接零，传动部位无防护罩，护手、手柄无安全装置，安装后无验收手续，无固定的持证操作人员。

2、使用1类手持电动工具不按规定穿戴绝缘劳防用品。

3、部分机械未使用单独开关箱，开关箱电源线长度超过30	m，焊把线不合格的较多。

4、气瓶存放、使用时的距离不符合规定要求，气割作业时无动火证、无操作证、无专人监护违章作业。

5、搅拌机料斗无保险挂钩或不使用，无排水措施，无扬尘控制措施。

- 翻斗车司机无证驾驶，违章驾驶。

- 潜水泵无专人使用，使用不合理。

- 打桩机械进场不验收、不检测、无超高限位装置、桩机操作人员无证上

岗，桩机污染严重。

（十一）塔吊通病：

- 基础积水严重。

- 标准节连接螺栓松动、短少或预紧力达不到要求，漏装弹簧垫或平垫。

- 销轴连接轴端挡片和销轴开口销固定状况。开口销的设置不规范主要有：

  - 开口销偏小。

  - 开口销未开口或开口度不够。

  - 用铁丝或电焊条代替开口销。

  - 开口销锈蚀严重。

- 销轴向内侧位移窜动由销轴挡片止挡，当塔机长期使用以后，销轴挡片容易磨损或脱落，使销轴有可能向内侧位移脱落，造成折臂事故发生。由于开口销的强度或替代品的强度达不到要求，开口销在销轴的轴向力作用下，开口销往往会剪断。未开口或开口度不够的开口销在使用过程中容易掉落，没有开口销的销轴在使用中会自行脱离，这样会引起折臂的重大事故。

- 安全限位装置和保护装置无作用、不灵敏、认为的短接或拆除。长期侧超载作业，会使塔机寿命缩短。

- 无吊钩保险或虽有但起不到保险作用，有的在吊钩上加焊保险。

- 操作人员无证、违章吊运。

- 钢丝绳端部固定不合要求，强度不够。

1）绳卡安装方法错误，一种是绳卡正反交错，一种是全部装反，U形螺栓靠绳受力。

2）绳卡数量不足，间距不符合要求。

3）绳卡未轧紧，钢丝绳容易脱落。

- 电气安装

1）塔机未按要求设置独立的漏电保护装置。

2）塔机未引出单独的供电线路。

3）行走塔机供电电缆不适用电缆卷筒或采取架空措施，随地拖行。

4）接地不规范，接地电阻不大于4Ω。

5）未设置紧急断电开关。

10、多塔作未指定专项施工方案或施工方案未经审批，部分工地未安装塔吊防撞装置系统。

四、各工序常见通病控制：
（一）安全文明施工通病控制：

1、项目部制定相应文明管理制度，责任落实到人，加强考核管理机制。

2、加强经常性检查和定期检查。施工单位项目部应严格按管理方案实施，设专人负责文明施工检查，加强经常性检查和定期检查，认真落实项目负责人是第一责任人，对存在不符合要求和规范规定的问题，及时提出整改意见。

3、加强相应验收工作。施工现场大临搭设完成后，由项目负责人组织相关人员对生活区和办公区按专项施工方案和规范规定进行验收。

4、按照《上海市建设工程文明施工标准》要求，加强对施工现场木工房、钢筋棚、搅拌机房搭设前方案审批、搭设时的检查，搭设后的验收，严禁发生噪声、粉尘扰民现象。

5、施工现场应按照消防管理规定在办公、生活、宿舍、施工区域分别设置消防栓，确保现场消防防火的需要。

（二）脚手架控制措施

1、加强企业内部管理，建立和健全工程施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案的编制、审核和审批规定，并严格按规定实施。

2、加强经常性检查和定期检查，应严格按照方案组织施工，脚手架搭设、拆除和使用过程中，应有专业技术人员进行现场指导，专人负责安全检查。

3、加强施工过程中的动态监控。

4、加强工序验收管理。脚手架搭设完成后，由项目负责人组织相关人员对脚手架严格按专项施工方案和规范规定进行验收。

5、脚手架搭设作业应由具有脚手架搭设资质、安全生产许可证的企业搭设，并与总包单位签订合同与安全生产协议书后方可进场施工。

6、加强对搭设脚手架使用的材料钢管、扣件、安全网、密目网进场时生产许可证、合格证的检查，并送检复试，合格后方可使用。

（三）基坑工程常见通病

1、基坑临边防护栏杆设置必须纳入专项方案中，围挡设置高度不得低于1.5米、立杆不得大于2m，栏杆安装必须牢固、稳定、高低一致，材料质量须符合围挡要求。

2、基坑临边1.5m内禁止堆物，临时堆放材料不得压在或靠在护栏上，高度不得超过防护栏杆，并及时疏散。

3、在基坑栏杆上不得挂设电缆和电源线，临时挂设必须开槽，并用绝缘材料进行隔离。

4、基坑挖土作业临边护栏不得随意拆除。挖土临时开口须经批准并采取防护措施、设置警戒、警示标志，派专人监护，完工后须及时封闭。

5、基坑登高设施搭设必须纳入专项方案中，搭设规范，梯子宽度不宜小于1m，设置双道扶手，踏板必须牢固、稳定，便于登高行走，坡度宜采用1:3.

6、基坑支撑上的行人通道，必须规范设置防护栏杆，无栏杆部分不得有人行走或作业。

7、基坑支撑底端的淤泥或混凝土块须及时清除，不得留有余渣。支撑上部的基坑支撑上的淤土、混凝土块必须及时清理，支撑上不得堆放材料、构件或吊运物体。

8、基坑临边须设置挡水墙，配置排水措施，基坑边积水须及时排除。

(四）模板支架通病控制：

1、加强企业内部管理。建立和健全工程施工组织设计、危险性较大的分部分项工程专项方案的编制、审核和审批规定。

2、加强交底和现场指导。支架搭设、拆除前由项目负责人或方案编制人员对相关管理人员、监控人员进行交底。

3、加强经常性检查和定期检查。

4、加强工序验收管理。验收不合格不得进入下道工序施工。

5、加强施工过程动态监控。

（五）高处作业通病控制：

1、严格执行岗位责任制，按规范要求购买有生产许可证厂家生产的安全帽、安全带、安全网，并附有产品合格证和检测报告。

2、总包单位加强对安全帽、安全带、安全网使用期的管理，对到期、过期的产品及时更换。

3、加强对员工的遵章守纪教育，正确佩戴安全帽、系挂安全带、正确使用符合上海市建委要求的安全网。

4、总包单位加强对施工现场安全防护设施的监督、检查，对安全防护设施不到位、不合格的严禁施工，同时安全防护设施应做到定型化、工具化。

5、悬空作业、攀登作业是现场容易引发高处坠落的重大危险源，现场总包必须对悬空作业、攀登作业的安全技术措施加以审核、防护措施加以验收、作业时加以旁站与监控，并有记录。

6、施工现场的移动操作平台应编制专项方案，有图纸、有计算，并按图施工，经验收合格挂牌后方可使用。

7、悬挑钢平台制作应编制专项方案、有图纸、有计算，购买合格材料后按图施工，经验收合格并挂限载牌后方可使用。

（六）施工临时用电通病控制

1、加强施工方案管理，建立和健全施工用电专项施工方案的编制、审核和审批的规定，并严格按规定实施。

2、加强经常性检查和定期性检查。施工单位项目部应严格按专项方案组织施工，应有专业技术人员进行现场指导。

3、加强施工过程的动态监控。落实用电设备施工用电的动态监控，及时落实用电安全隐患整改工作。

4、加强施工用电验收工作。临时用电铺设完成后，由项目负责人组织相关人员对施工用电严格按专项方案和规范进行验收，留有相应记录。

5、加强对宿舍临时用电的管理，严禁使用大功率家用电器。

（七）物料提升机通病控制

1、各停层平台设置显示楼层的标志，架体醒目处悬挂限载和安全标志，吊笼门及两侧应全高度封闭。提升机附墙装置应符合设计要求，其间隔一般不大于6m，且在建筑物的顶层必须设置一组，附墙后立柱顶部的自由高度不宜大于6m。

2、进料口防护棚应设在提升机地面进料口上方，其长度不应小于3m，宽度应大于吊笼宽度。

3、上限位开关和下限位开关必须有效。

4、安全停层装置应为钢性结构，吊笼停层时，安全停层装置能可靠承担吊笼自重、额定荷载及运料人员等全部工作荷载。

5、紧急断电开关应为非自动复位型，紧急断电开关应设在便于司机操作的位置，提升机的金属结构及所有电器设备的金属外壳应接地，接地电阻不应大于10Ω。

6、物料提升机应设置起重量限制器和渐进式防坠安全器。

7、加强对操作人员的培训教育，做到持证上岗，对设备经常维护保养，对作业人员要做好安全技术交底。

8、加强经常性检查和定期检查。严格按照方案要求进行安装、拆除和使用。

9、加强施工过程的动态控制，加强日常巡视检查工作。

(八）施工升降机通病控制：

1、检查基础部位是否有积水，基础四周应设置排水设施。

2、设置安全标识牌，应检查施工升降机的额定载重量和额定乘员数标牌、操作说明、安全标识及警示牌是否在为，是否清晰可见。

3、围栏门机电联锁：当吊笼上升离开最低位时，机械联锁使围栏门会自动锁死不能打开，电连锁使围栏门在开启状态下，升降机应该无法启动。

4、停层层门要能可靠锁闭，只有在吊笼停靠时才能打开。并且高度应超过1.8m，防止人头探出门外。

5、极限开关，不能只试验开关是否有效，还需分别检查开关与上、下极限撞块的碰撞位置是否准确，动作是否灵敏、可靠。

6、防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件，出厂前由法定的检验单位进行检验，每3个做一次坠落试验。对出厂满一年防坠安全器必须送到法定的检验单位进行试验，以后每年检一次，使用满5年报废。

7、施工升降机的对重钢丝绳绳数为两条时，钢丝绳组与吊笼连接的一端应设置张力均衡装置，并装有相对伸长量控制的非自动复位型的防松绳开关。

8、施工升降机安装完毕后，应委托具有相应资质的检验试验检测机构进行检测。

9、施工升降机属于特种设备的范畴，使用单位应当做好日常维护保养工作，每月至少进行一次自行检查，并做好记录。

（九）起重吊装通病控制：

1、加强企业内部管理和外部监督进行控制。

2、建立和健全工程施工组织设计、危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审核和审批规定，并严格按规定执行。

3、加强监理单位的审查管理，对未按规定编制专项施工方案、未经审批、超过一定规模的未经专家论证和修改完善就进行施工的，应加以制止，并出具监理通知单。

4、加强经常性检查和定期检查。对不符合方案要求和规范规定的，及时提出整改意见。

5、加强施工过程的动态控制。落实起重吊装旁站式监管，加强监理人员对危险性较大的分部分项工程的巡视检查。

6、施工现场应按规定设置吊装区域。

7、加强起重吊装令管理。起重吊装作业前，由项目负责人组织相关人员对施工现场进行验收，并签发吊装令。

（十）施工机具通病控制：

1、施工机具必须达到有机必有棚的要求，要搭设双层防护棚，既能防雨，在塔吊回转半径内还要能防物体打击。

2、施工机具必须有单独的随机开关箱，达到“一机一闸一漏一箱”的要求。

3、施工机具必须有保护接零，有漏电保护器，操作人员必须持小机操作证上岗，电焊、气焊、翻斗车、泵送机械、打桩机等还要持专业的特种作业人员操作证，操作时要按规定穿戴好防护用品。

4、氧气瓶、乙炔瓶应按规定存储，使用时应按规定的安全距离放置，并持有动火证，特种作业人员操作证，现场有监护人、灭火器材，高处焊割作业时有接火盆。

5、施工机具进场后要检查合格证，进行检验，安装完毕，经验收合格挂牌后方可使用，使用前，操作人员应进行试运行，确认正常后开始使用。

6、施工机具要有专人管理、专人使用、专人维修保养，保证机械正常运行，机容机貌干净整洁。

7、根据《上海市建设工程文明施工管理规定》易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离居民区一侧的位置，并在设有隔音功能的临房棚内操作。

（十一）塔式起重机通病控制：

1、塔机基础应设置排水沟和积水井，同时保证排水畅通或及时抽取。

2、安装前配齐弹簧垫或平垫，使用专用的力矩扳手拧紧螺栓。日常做好检查工作，发现松动及时给与拧紧。

3、开口销的设置应严格按说明书的要求进行配备安装，不能用小一号的开口销、铁丝或电焊条代替，安装前还要检查开口销的腐蚀程度和开口度。安装后的开口销开口度双边开口达到90°。

4、起重力矩限制器是塔机至关重要的安全装置，超力矩起重是最危险的事情，决不允许任何人在塔机检测合格后再调力矩限位。起重限制器也是很重要的安全装置，其作用一是保护电机，不让电机超载，二是发出信号及时切换电机的级数，不至于发生高速档重载，防止起升机构出现转溜车事故。已检测合格的塔机，项目部和操作人员不能随意进行拆除和调整安全限位装置和保护装置。同时日常还要检查安全限位装置和保护装置的完好度。

5、操作人员必须持证上岗身体必须健康，了解机械构造和工作原理，熟悉机械原理、保养规则。安装单位应选择有资质的专业队伍，项目部须配备专职的安全管理人员和安全设备管理员，对塔机进行安全管理。

6、正确安装钢丝绳绳卡，即U型螺栓扣在钢丝绳的尾部（非受力段），一顺排列；根据钢丝绳的直径确定绳卡数量和间距。钢丝绳受力前固定绳卡，将绳压扁1/3为宜，受力后再度紧固。

7、塔机供电线路应从总配电箱中单独引出，在塔附近设专门配电箱并配上单独的漏电保护器。起重机必须设置紧急断电开关，紧急断电开关应是起重机总电源，该开关不能自动复位。

8、对于多塔作业，应安装塔吊防碰撞装置系统，施工单位应编制多塔作业专项方案，并报施工单位技术负责人及总监理工程师审批通过方能作业。决不允低塔的大臂与高塔的标准节间的安全距离不足的情况发生。

### 五、结论

### 建设工程安全生产必须坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，安全生产人人有责我们必须充分认识到建筑施工安全形势的严峻性，责任的重大，对待问题，我们应看其根源和本质，不断地总结经验，从标本上根治，探讨及制定出解决问题的有力措施，才能对存在的问题加以解决。真正意识到施工安全无小事，从而有效地遏制建设领域重特大安全事故的发生。

浅析碧云公馆电梯工程复合钢带的应用与监理检查的要点

监理一部  吴 细 双

随着我国建筑行业不断发展壮大，电梯需求量日益增加，电梯的产业能力迅猛增长，电梯技术发展不断紧跟世界潮流，产品结构布置日趋合理，节能环保、低噪音、高效率是社会发展对电梯行业的新需求，这必将促进电梯制造企业不断创新技术，总结经验，在经济改革的大潮中占领技术高地。

碧云公馆项目位于金桥出口加工区，毗邻上海自由贸易区，其商业文化办公楼的电梯工程由迅达（中国）电梯有限公司承包安装，其中5500MRL电梯牵引系统采用的是意大利著名品牌麦高迪megadyne聚氨酯复合钢带，此处浅述碧云公馆电梯工程牵引系统中复合钢带的应用、安装顺序、维护与保养、优缺点及监理检查要点。

- 复合曳引钢带在电梯中的应用

曳引钢带是连接轿厢和对重装置，并靠与曳引轮槽的摩擦力来驱动轿厢升降，而复合钢带的应用促进了电梯整体运行的质量水平，5500MRL电梯复合钢带选用PV型多楔带。

- 电梯工程中传统曳引机采用轮槽设计，钢丝绳嵌入轮槽，依靠钢丝绳和轮槽之间的摩擦力提供曳引力从而使电梯上下运行，曳引复合钢带的扁平化设计突破了这一传统技术，曳引钢带挠度大大提高，与曳引轮包角可大于150度，同等负荷曳引力的条件下，曳引轮直径可大幅减少，使曳引机重量减轻、体积变小。

- 经试验表明，复合曳引钢带的使用寿命是同等条件下钢丝绳的3倍，伤损试验在受破坏情况下，复合曳引钢带仍能够维持支撑负载，维持曳引力。

- 复合钢带安装流程

电梯作为建筑楼宇中重要的垂直运输设备，其装配过程往往是在施工现场完成的，电梯复合钢带安装顺序是：

钢带布设前检查→确定钢带长度→安装自闭式锥型套→布放、悬挂钢带→调节钢带张力→安装夹绳器

- 复合钢带的维护与保养

- 由于每个厂家每个产品系列的维修操作不同，导致其维护保养的方法不同。因此应严格按用户手册中复合钢带的保养说明操作，如碧云公馆迅达5500MRL电梯复合钢带可运行3000000次或每隔15年更换一次，其他检查每年一次。

- 电梯在正式运行前，还应对所有轴承、轿厢、对重架、驱动设备等进行润滑泄露检查，防止润滑油溅落在复合钢带上，如发现润滑油已经粘落在复合钢带上，需用带有石油或者类似清洁剂的棉布进行擦除，不可用有机溶剂清洗。

- 电梯在运行过程中，复合钢带或多或少的会产生延伸长度，一般在电梯安装阶段会预留有足够的缓冲长度，如果延伸长度超过电梯安全的缓冲距离，应收紧双头螺杆上的调节螺母或者松开钢带锥型套重新调整，以保证轿厢、对重与缓冲器之间有足够的缓冲距离。

- 复合钢带的优点

复合钢带替代了传统牵引系统中的钢丝绳，不仅大大提高了电梯运行中的安全系数，而且更加灵活耐用，重量减轻约20﹪，其次复合钢带具有良好的柔韧性，这样可减少轿厢的噪音和震动，由于复合钢带与曳引轮的接触面积大，增大了与曳引轮间的摩擦系数，也就减少了曳引轮的磨损。

- 复合钢带监理检查的重点

- 审核电梯施工方案中关于复合钢带的安装方法、工序要求、防护措施

- 检查复合钢带规格、型号、尺寸是否满足随箱文件要求

- 检查复合钢带在曳引机曳引轮槽的运行是否正确

- 检查轿厢、对重架和绳头梁悬挂点复合钢带的锥型套及附件是否完好可靠

- 检查复合钢带固定夹安装位置是否正确，钢带有无扭结

- 检查复合钢带是否污染、破损

- 检查复合钢带在运行中是否触碰其他部件，如轿壁、导轨

复合钢带技术在电梯行业的创新应用给我们带来了全新的设计理念和使用感受，作为一项新技术，其在实际使用中将会不断发展和完善，相信随着复合钢带应用实践越来越广泛，用户认可度逐步的提高，复合钢带一定会在重载、快速、超高层电梯领域中发展。

微创产业化基地项目

监理机构工作回顾与交流

监理二部  胡志强

一、工程总说明：

1、工程概况

（1）、工程名称：微创产业化基地项目。

（2）、工程地点：张江高科技园区张东路1601号。

（3）、建设单位：上海微创医疗器械（集团）有限公司。

（4）、设计单位：上海建科建筑设计院有限公司（结构、建筑、安装）；上海市地下设计研究院（人防结构部分）；同济大学建筑设计研究院（基坑围护部分）。

（5）、勘察单位：浙江省工程勘察院上海分院。

（6）、监理单位：上海百通项目管理咨询有限公司。

（7）、施工总包单位：中国核工业华兴建设有限公司。

（8）、设计标准：地下二层，地面十九层。

（9）、结构类型：钢筋混凝土框剪、框架。用地面积20416㎡，建筑占地面积6124㎡。1、2、3、4、5、6号房合计建筑面积70832㎡。其中地上建筑面积40832㎡，地下建筑面积30000㎡（包括附建式人防建筑面积3590㎡）。地下室结构为2级防水，地下配电间、地下变电站结构为1级防水。

（10）、基础形式：1号房为PHC-B-500（100）×26m=219套、33m=9套，小计228套。PHC-A-600（100）×26m=198套、33m=2套；小计200套。钻孔灌注桩650=25根，其中桩长26m为23根，桩长33m为2根。2、3、4号房为PHC-B-500（100）×26m=578套、33m=7套，小计585套。钻孔灌注桩650×26m=38根。合计PHC管桩1013套；合计钻孔灌注桩53根。

（11）、深基坑围护技术：本工程基础开挖深度达8.50m，深基坑围护结构设计采用钻孔灌注桩挡土、双轴水泥土搅拌桩止水，坑内设多道钢支撑体系（格构柱、斜抛撑、水平钢支撑、水平角撑）。在钻孔灌注桩顶部设置钢筋混凝土压顶圈梁，在压顶圈梁与先期施工完成的深基坑中心区域的基础底板之间安装斜抛型钢支撑，并对其施加预应力。深基坑坑内采用深井降水系统，共布置70口真空深井降低地下水位。

（12）、主要建筑指标：

| 单位工程 分类 | 单位工程类型 | 建筑 分类 | 结构 类型 | 地上 层数 | 地下 层数 | 建筑 高度m | 消防 高度m | 地上面积 /㎡ | 地下人防 /㎡ | 合同造价/ 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 建筑 | 高层 | 框剪 | 19 | 2 | 77 | 76.5 | 35540 | 3590 | 3662.6 |
| 2、3、4号楼 | 公建 | 多层 | 框架 | 4 | 2 | 20.1 | 18.85 | 13954 |  | 4297.6 |
| 5号楼 | 公建 | 多层 | 框架 | 2 | 2 | 11.1 | 9.9 | 1472 | - | 168 |
| 6号楼 | 公建 | 多层 | 框架 | 1 |  | 4.9 | 3.4 | 80 | - | 90 |

2、监理合同约定内容：

（1）、监理范围：涉及本工程建设施工阶段的投资、进度、质量三控制及涉及对施工单位与业主方之间的协调工作（包括现场施工安全监督、文明施工监督和信息管理）；本工程施工图纸所涉及的建筑、安装及其它附属工程的施工监理工作。

（2）、监理期限：监理服务期限自监理合同生效之日起至24个月止，逾期另见补充协议。项目保修期内如有监理范围的工作，监理随叫随到。

3、项目监理机构及其设施

（1）、组织机构：项目监理机构的建立遵循适应、精简、高效的原则，有利于建设工程监理目标控制和合同管理，有利于建设工程监理职责的划分和监理人员的分工协作，有利于建设工程监理的科学决策和信息沟通。项目监理机构的监理人员由一名总监、若干名专业监理和监理员组成，且专业配套。人员数量满足监理工作和建设工程监理合同对监理工作深度及建设工程监理目标控制的要求。本项目因施工周期较长，中途更换、调整项目监理机构监理人员时，都能认真做好交接工作，以保持监理工作的连续性。监理机构人员配置为：总监1名；总监代表1名；土建监理2名；安装监理2名；安全监理1名；材料见证监理1名：测量监理1名；资料监理1名，合计10人。开工之前及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监的任命书面通知建设单位。

（2）、监理人员职责：总监作为项目监理机构负责人，在本工程监理实施过程中，针对建设工程实际情况，明确各岗位专业监理的职责分工，制定具体监理工作计划，并根据实施情况进行必要的调整。监理人员岗位职责的内容全部在《监理规划》、《监理实施细则》、《监理作业指导书》等文件中分别成文明确，同时在监理机构办公室上墙公示。总监定期组织监理机构全体人员学习，牢记监理人员职责，自觉做好本职工作。

（3）、设施配置：台式电脑（联想）1台；笔记本电脑（华硕）/（联想）各1台；数码照相机（索尼/理光）各1架；喷墨打印机（佳能）1台；全站仪（NIKON DTM-352C）1台；水准仪（激光J2-JDE/DSZ2/DS32）3台；尺具（塔尺/钢卷尺/直尺/游标卡尺）11把；建筑工程检测工具14；电气检测工具（兆欧表/万用表/安全检测器）3件；安全防护（安全帽/雨衣/雨靴/应急灯）25套等。

二、监理机构工作与《建设工程监理规范》的符合性：

1、《监理规划》及《监理实施细则》

（1）、《监理规划》：在全体监理人员参加本工程设计交底及图纸会审会议后，总监结合本工程实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，组织专业监理参与编制了《施工监理规划》、《安全监理规划》、《民防工程监理规划》、《装修装饰工程监理规划》等4册，并经百通公司技术负责人审核批准后遵照执行，并及时报送建设单位。《监理规划》主要内容含：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；安全生产管理监理；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施等。

（2）、《监理实施细则》：本项目规模大、技术含量高、专业性较强、危险性较大，在相应分部分项工程施工开始前就在总监组织领导下，由专业监理编制《监理实施细则》48份、《监理作业指导书》24份，并报总监审核批准后遵照执行。《监理实施细则》的编制依据为《监理规划》、工程建设标准、工程设计文件、《施工组织设计》、《专项施工方案》等。《监理实施细则》、《监理作业指导书》主要内容含：专业工程特点；监理工作流程；监理工作要点；监理工作方法及措施等。

2、质量、造价、进度、安全文明

（1）、工程质量控制：对于本工程涉及到新材料、新工艺、新技术、新设备的应用时坚持必须符合国家相关规定。专业监理工程师审查施工报审资料时，根据实际情况要求施工单位提供相应的检验、检测、试验、鉴定或评估报告及相应的验收标准。项目监理机构针对本工程技术难点与质量重点，督促施工单位及时组织专题论证会并报送《评审报告》相关技术资料（见上海市浦东新区城市建设科技委员会《微创产业化基地基坑围护安全性评估报告及设计方案》、《上海市微创产业化基地工程基坑围护施工方案》、《微创产业化基地工程基坑东侧中部局部变位较大（超出设计值）现场咨询意见》、《微创产业化基地地下室及1号楼高支模施工方案》；上海市城乡建设和交通委员会科学技术委员会《微创产业化基地项目玻璃幕墙可行性技术论证意见》；上海市环境科学研究院《微创产业化基地项目玻璃幕墙光反射影响分析报告》）。监理参加设计交底与图纸会审会议8次。审核《施工组织设计》及《专项施工方案等》47份。

（2）、日常质量监控：对施工计量设备的精确性和可靠性进行实物检查与资料审查；审核并实地复核施工单位测量成果；检查标准养护室达标及运行状态；查验材料、构配件、设备的质量证明资料、取样复试检测报告及现场试件送检报告；严格执行《上海市建设工程检测管理办法》、《关于在上海市建设工程检测中使用唯一性识别标识的通知》的相关规定，严格执行《上海市室内装修工程消防检测管理办法》的相关规定，持续执行监理旁站复试标识唯一性网上申报与复试取样监理见证网上申报相关工作，累计2210批次。

涉及主体结构安全及隐蔽部位的施工过程作为旁站的关键部位、关键工序；经自检合格后报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程及相关文件和资料进行审查和验收；审核工程隐蔽部位（楼板厚度及钢筋保护层等）结构实体检测报告。累计2328批次。

签发《监理工作联系单》91份，《监理监理工程师通知单》97份并复查《监理监理工程师通知单回复单》实际完成状况。

在质量验收合格的基础上，分别编写建筑安装工程、民防工程、绿化工程的《分部工程质量评估报告》合计18份。主要内容为：工程概况；工程各参建单位；工程质量验收情况；工程质量事故及其处理情况；竣工资料审查情况；工程质量评估结论。结合各单位工程竣工验收结果，后续将分别编写各《单位工程质量评估报告》。

（3）、工程造价控制：项目监理机构按月审查施工单位提交的工程款支付申请，专业监理分别进行工程计量复核，并与建设单位、施工单位沟通协商一致后，由总监理工程师签发工程款支付证书累计85期。

本工程地下室深基坑面积约17500m2；大面积开挖深度为7.4m～7.6m，东南角主楼区开挖深度为8.1m，西侧南区局部开挖深度为8.5m。针对深基坑面积较大周边环境制约较高的特点，基坑围护结构设计采用钻孔灌注桩挡土、双轴水泥土搅拌桩止水，坑内支撑体系采用斜抛双拼H型钢支撑，与此同时采用深基坑中心岛开挖筏板基础施工新技术。配合业主单位、设计单位、施工单位针对本项目深基坑大开挖及周边环境保护等施工难题，积极参与新技术方案论证与施工应用。经同济设计研究院测算，与深基坑钢筋混凝土内置框架结构支撑体系施工方法相比较，在顺利解决了安全、质量、进度等一系列施工难题的同时，实现节约造价480万元的良好效益。

（4）、工程进度控制：项目开工后每周由总监主持召开工程例会，检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施。检查工程量核定及工程款支付情况。解决需要协调的有关事项及其他有关事宜。项目监理机构审查阶段性施工进度计划时，注重阶段性施工进度计划与总进度计划目标的一致性，累计审核施工进度周计划193期。结合当月实际完成施工形象进度，总监理工程师针对性地审核签署确认工程进度款支付意见。

经同济设计研究院测算，深基坑型钢斜支撑体系中心岛开挖施工新技术的应用，与深基坑钢筋混凝土内置框架结构支撑体系施工方法相比较，在顺利解决了安全、质量、进度等一系列施工难题的同时，实现压缩工期50天。

#### （5）、安全生产管理监控：项审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业人员操作证年检合格与否，核查施工机械和设施的安全许可验收手续，合计审核总承包施工单位1家，专业分包施工单位29家。审核施工单位《安全施工组织设计》及《安全专项施工方案》资料31份。编制《施工安全监理规划》1份，《安全监理实施细则》19份，《安全监理作业指导书》10份。签发《安全工作联系单》53份，《安全监理工程师通知单》66份，《安全监理月报》40期。坚持巡查、旁站、抽查相结合，落实事前控制，严抓过程控制，全面督促各施工单位安全文明管理体系的有效运行。

3、工程变更

（1）、工程暂停及复工：每年农历春节等农民工回乡探亲期间（约30天）前后，施工单位的《停工报告》、《复工报告》都由总监理工程师审核确认，累计8份。

（2）、工程变更：发生工程变更，按规定要求都经过建设单位、设计单位、施工单位和工程监理单位的签认盖章后，施工单位方可进行施工。监理机构随时提醒建设单位，工程变更需要修改工程设计文件，涉及消防、人防、环保、节能、结构等内容的，应按规定经有关部门重新审查，累计95份。

（3）、费用索赔：（未发生）

（4）、工程延期及工期延误：根据本工程因业主使用功能调整而作的设计变更、增加施工内容，由建设单位与施工单位商榷解决。建设单位与监理单位签订补充协议，监理机构作延期服务。

（5）、施工合同争议：（未发生）

（6）、施工合同解除：（未发生）

4、监理文件资料管理

（1）、监理文件资料内容：监理文件资料是实施监理过程的真实反映，既是监理工作成效的根本体现，也是工程质量、生产安全事故责任划分的重要依据，项目监理机构全过程做到“明确责任，专人负责”。及时分类整理自己负责的文件资料，并移交由总监理工程师指定的专人进行管理，监理文件资料准确、完整。监理文件资料涉及的有关表格一律采用有效统一表式，签字盖章手续完备。总监理工程师定期审阅监理日志，全面了解监理工作情况。项目监理机构定期编制《监理月报》并向监理单位总部按时报送。本工程累计编写《监理月报》42期、《安全监理月报》40期、《监理工作总结报告》等，经总监签字后报百通公司总部。

（2）、监理文件资料归档：监理文件资料的组卷及归档认真执行相关规定要求。监理机构按合同约定向建设单位移交监理档案，按公司规定向监理单位总部上报监理档案。本项目监理资料汇编大部完成，正在继续完善之中，以接受建设工程安全质量监督站的竣工监督验收。

（3）、监理竣工资料移交业主汇总内容包括：监理合同；监理规划、监理实施细则；设计交底与图纸会审会议纪要；监B1监理工程师通知单；监A6监理工程师通知回复单；监C1监理工作联系单；监C2工程变更单及附件；监A1工程开工/复工报审表；监B2工程暂停令；监A2施工组织设计（方案）报审表；监A3分包单位资格报审表；监A4报验申请表；监A5工程款支付申请表；监B3工程款支付证书；监A7工程临时延期申请表；监B4工程临时延期审批表；监B5工程最终延期审批表；监A8费用索赔申请表（未发生）；监B6费用索赔审批表（未发生）；监A9工程材料、构配件、设备的质量证明文件；监A10工程竣工报验单；测量核验资料；工程进度计划；检查试验资料；隐蔽工程验收资料；会议纪要；来往函件；监理日记；监理月报；质量缺陷与事故处理文件（未发生）；分部工程、单位工程等验收资料；竣工结算审核意见书；工程质量评估报告等专题报告；监理工作总结；其他资料等35项。

（4）、监理竣工资料报送百通公司总部汇总内容包括：监理业务手册；工程竣工质量评定等级及获奖资料；监理总结报告；工程质量评估报告；监理单位工程质量评估报告（合格证明书）、分部、单位工程验收报告；监理规划、细则；监理月报；与建设单位、承包单位、设计单位来往文件；工程开工/复工报审表及工程暂停令；监理工程师通知单及回复单、监理工作联系单；工程质量缺陷与事故处理文件、专题报告（未发生）；监理日记、监理巡视、旁站记录；会议纪要；各种台帐；监理资料交业主移交清单；工程项目监理合同、项目监理许可证、监理大纲；施工组织设计及报审表；施工图纸（基础、结构、建筑、幕墙、水、电、风、消、电梯、智能、装修装饰、净化、室外总体、绿化景观）等17项。

5、设备采购与设备监造

（1）、设备采购：（未涉及）

（2）、设备监造：（未涉及）

6、相关服务

（1）、严格执行《监理委托合同》条文约定，明确监理范围为涉及本工程建设施工阶段的投资、进度、质量三控制及涉及对施工单位与业主方之间的协调工作（包括现场施工安全监督、文明施工监督和信息管理）；本工程施工图纸所涉及的建筑、安装及其它附属工程施工监理工作。

（2）、落实监理期限：监理服务期限自监理合同生效之日起至24个月止，逾期另见补充协议。目前为延期服务期内。

（3）、工程保修阶段服务：项目保修期内如有监理范围的工作，监理单位随叫随到。

三、监理机构工作与百通公司管理程序的符合性

1、文件管理程序

（1）、监理文件和资料进行统一管理：大纲、规划、细则及其它文件的版本与标识按规定要求做到正确、完整；监理工作执行的规范、标准齐全有效；文件审核状态齐全；收、发文登记台账符合要求，公司下发文件及时传阅；向外签发的报告和文件与资料齐全，并按规定有总监或专业监理工程师签认。

（2）、分包单位资格审查记录30份、监理日记46册、开工/复工报审表9份、分部工程竣工验收资料8份、巡视旁站记录62份、监理月报42期、会议纪要180期等。

2、记录管理程序

（1）、认真做好职责范围内的质量记录和其他相关记录。

（2）、编制用于质量记录的《监理规划》及其内容表式，交监理公司总工程师办公室审核；竣工项目的资料归档及时、规范，业务手册齐全。

3、以顾客为关注焦点

随时与顾客有效沟通，做好《设计交底与图纸会审纪要》、《工程例会纪要》、《专题会议记录》等189份。

4、质量目标

总监组织学习并进行技术交底，监理机构全体人员明确本工程质量目标；《监理规划》中明确监理机构的质量目标及每个岗位的工作目。

5、内部沟通

主动收集并提供各类沟通的信息，监理机构定期召开内部会议，并留有签到及《会议记录》46期，且每月不少于一次。

6、人员和培训管理程序

（1）、总监对项目监理组内人员的执业资格及业绩考核等项全面执行，并及时组织复证学习考核。

（2）、总监代表的授权书合格有效，并按规范授权工作；监理人员无越权签字的混岗分工；各专业监理专业配套，配置和人选有总监确定；每半年由总监对监理机构所有人员进行考核；监理人员出勤值班到位有记录。

7、工作环境

工地现场办公室环境布置符合规定要求，办公场所的整洁；办公室内悬挂公司规定的上墙资料、其它有关工程形象进度表和气象记录表；办公室门外明显位置悬挂公司名称标志牌。

8、质量计划编制管理程序

（1）、项目监理组在总监组织下，编制《监理规划》和《监理实施细则》，并认真贯彻实施。监理文件内容符合《监理规范》要求。

（2）、《监理规划》编写及时，有针对性，旁站监理方案切实可行，执行新验收规范及包含防渗漏技术等内容。

（3）、《监理细则》编制及时，可操作性强，符合新规范要求，旁站、平行检验等要求明确。

（4）、《监理规划》经百通公司总部审批手续齐全，《监理细则》由总监审批。

9、与建设单位有关的过程管理程序

（1）、满足建设单位需求的能力：有相关资料复印件（中标通知书、公司资质证书、营业执照、监理合同、监理人员资格证书等）

（2）、监理人员与承包商、供货商没有隶属或其它厉害关系。

10、事前控制程序

（1）、总监定期组织监理组成员学习委托监理合同和项目建设文件；有公司发放的总监任命书、监理人员证书复印件、监理人员调动手续、监理机构名单，组织机构图。

（2）、做好检测工具、规范、标准登记相应的台帐。做好胸卡、安全帽发放记录.

（3）、做好开工前审查施工单位机械设备配备及安全资料，并有后续检查记录；做好开工报审资料审核，并在日记中有相应记录（开工报告、施工许可证等）。

（4）、对《施工组织设计》的报审资料审查意见准确、有针对性，审批手续符合规定。

（5）、做好对总包单位质保体系、安保体系的核查与记录。做好总包单位资质、人员资格及质量管理、人员到位情况的审核与记录。做好对分包单位资格（营业执照、企业资质证书、特殊行业施工许可证、单位业绩、拟分包工程的内容和范围）等资料审核及记录。

（6）、做好对施工单位专职管理人员和特殊工种作业人员资格证、上岗证齐全、有效性的审核及记录。

11、事中控制程序

（1）、原材料、构配件等报审资料及手续齐全，并能够在使用前及时报审，有产品合格证、生产许可证、进场数量有记录。常规取样复试检测资料及室内装修取样复试检测资料齐全有效。做好进入现场半成品审查，按规定要求见证取样、平行检验，并登记相应台帐。做好检测材料标识唯一性旁站，落实网上监理见证报审。做好甲供材料/设备/产品的质量验收并建立台帐165份。

（2）、对施工单位磅秤、经纬仪、水准仪等计量器具的检查记录齐全。做好测量放线与沉降观测复验记录；做好对施工单位的测量方案、人员、仪器核查，对测量成果有复验记录。

（3）、做好对施工单位现场标养室的检查记录；隐蔽工程验收不漏项（含防渗漏检验），监理检查记录、验收意见真实准确，签署内容规范手续齐全，分部分项验收及时。

（4）、施工周围环境处于受控状态（深基坑开挖等相关监测报表）。检查施工单位的防渗漏技术措施及其落实情况，并作相应的监理工作记录。做好巡视旁站记录；《监理规划》、《监理细则》有旁站监理方案要求，旁站内容齐全、有相关旁站程序与旁站监理人员的相关职责；落实对关键部位、关键工序进行旁站监理及人员安排。旁站记录真实、及时、准确、全面、数量有准确数字。对旁站记录中提出的问题有跟进措施。

（5）、认真学习设计图纸要求与相关规范技术标准，坚持按图施工、按规范验收。认真施工巡查、旁站，检查督促执行强制性条文。落实隐蔽工程验收，严格施工质量检验批主控项目与一般项目的验收签章。

（6）、按有关安全监理法规和委托合同约定落实安全监理工作；具备安全方面的相关法规、规章、标准等；安全监理人员具有相应资质并熟悉安全监理的相关规定；《监理细则》中有安全监理内容且内容全面、措施有效；《监理月报》反映安全及文明施工方面的内容。做好安全检查记录和安全专题会议纪要。

（7）、做好施工设计交底及图纸会审会议纪要，签字盖章齐全有效。检查督促设计变更会签手续正确，图纸会审内容、设计变更内容按要求反映在竣工图纸上。

（8）、做好监理文件管理。监理联系单、监理工程师通知单处理问题及时跟进封闭。《监理日记》的填写正确，反映监理工作，内容真实、准确、全面，处理问题封闭，与《施工日记》等其他资料吻合，总监定时审阅签字。《监理月报》包含防渗漏等质量控制情况，有综合分析，有下期打算，做到及时编制报送。

（9）、《建筑单位工程质量竣工验收报告》填写正确。《建筑单位工程质量评估报告》编写符合要求，有数据统计分析、强制性标准执行情况等，签署内容规范。

12、事后控制程序

（1）、验收批、分项工程有监理实测等记录。验收人员资格、抽样检验标准符合规定要求。

（2）、及时编制《监理工作总结报告》。

（3）、《理业务手册》内容符合要求制定《保修计划》及后续记录表式。

13、监理服务标识和可追溯性

（1）、做好监理标识并有可追溯性。现场监理正确佩戴安全帽和胸卡。

（2）、过程控制中的每位监理人员形成的文件、记录应有标识并具可追溯性。

（3）、确保对外文件全部由总监审核签字，且有可追溯性。

14、建设单位提供的财产管理

做好建设单位提供的财产管理。对建设单位提供的资料、设施、设备做好验证并建立台帐。落实专人保管，经常维护。

15、监理成果的防护

做好监理成果保护。监理资料完整、真实，及时收集、整理并妥善保管。现场监理人员按规定做好自身安全防护。

16、检验、测量设备管理程序

（1）、专人负责对检测设备的使用管理。建立检测设备管理台帐。

（2）、检验、测量设备按规定要求进行校验，并有合格标识。

17、建设单位满意管理程序

认真收集和及时处理监理现场服务过程中建设单位意见。持有半年一次的《顾客意见征询表》。未发生建设单位投诉情况。

18、内部审核管理程序

根据公司内部审核计划的要求，做好接受督导组月度审核工作。审核准备工作充分。在审核中服从公司确定的时间及人员安排。

19、体系过程监督管理程序

（1）、总监对本项目监理组监理服务过程进行检查指导，对监理人员的服务行为进行有效监督。

（2）、正确填写《监理项目组服务监督（质量管理体系过程）检查记录表》。及时填写《监督检查整改情况反馈表》。总监定期检查项目监理组服务质量，并留有记录。

20、监理服务监督管理程序

（1）、总监对本项目监理人员工工作质量进行检查指导，对监理人员的服务行为进行有效监督。经常检查监理人员在监理过程中形成的记录。质量记录签发权限正确。

（2）、总监按《监理规范》编写《监理月报》、《质量评估报告》，并及时上报公司总部。

21、不合格服务管理程序的改进

未发生。

四、监理机构工作与《监理规划》工作目标的符合性

1、明确《监理规划》工作目标

（1）、质量控制目标：一次验收合格率100%。

（2）、进度控制目标：确保合同及协议约定工期。

（3）、安全文明控制目标：无重大伤亡事故。

（4）、竣工档案控制目标，监理资料归档验收合格率达标；施工资料归档验收合格率达标。

2、落实监理技术基础工作

（1）、执行国家规范：《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002；《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002；《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002；《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2001；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003；

《建筑节能验收规范》GB50411-2008《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；建设工程强制性条文。

（2）、执行其他规定：《监理合同》；《施工承包合同》及附件；本工程设计施工图纸、图纸会审纪要、设计变更手续；经监理单位审批、报建设单位审定的《施工组织设计》等。

（3）、本项目施工技术含量颇丰，涉及建设工程全部的分部工程及大部份的子分部工程如下：

[1]、地基基础分部工程（01有支护土方、02无支护土方、03、地基与基础处理、04桩基、05地下防水、06混凝土基础、07砖砌基础、09钢结构等子分部）。

[2]、结构分部工程（01混凝土结构、04钢结构等子分部）。

[3]、装修装饰分部工程（01建筑地面、02抹灰、03门窗、04吊顶、05轻钢隔墙、06饰面板、墙、07幕墙、08涂饰、09裱糊与软包、10细部等子分部）。

[4]、屋面分部工程（01卷材防水屋面、02涂膜防水屋面、03刚性防水屋面、05隔热屋面等子分部）。

[5]、建筑给水、排水与采暖分部工程（01室内给水系统、02室内排水系统、03室内热水供应系统、04卫生器具安装、06室外给水系统、07室外排水系统等子分部）。

[6]、建筑电气分部工程（01、室外电气安装、02变配电室安装、03供电干线安装、04电气动力安装、05电气照明安装、06备用和不间断电源安装、07防雷与接地装置安装等子分部）。

[7]、建筑通风与空调分部工程（01送排风系统、02防排烟系统、03除尘系统、04空调系统、05净化空调系统、06制冷设备系统、07空调水系统等子分部）。

[8]、建筑智能化分部工程（01施工现场质量、02分部分项质量、03通讯网络系统、04信息网络系统、05建筑设备监控系统、06火灾报警及消防联动系统、07安全防范系统、08综合布线系统、09智能化集成系统、10电源与接地、11环境质量等子分部）。

[9]、电梯安装分部工程（电力驱动的拽引式或强制式电梯安装子分部等）。

[10]、节能分部工程、（墙体节能100001001（I板材）、墙体节能100001001（II浆料）、墙体节能100001001（III砌块）、墙体节能100001001（Ⅳ预制复核墙板）、幕墙节能100002001、门窗节能100003001、屋面节能100004001、地面节能100005001、采暖节能10006001、通风与空调节能100007001、空调与采暖系统冷热源及管网节能100008001、配电与照明节能100009001、监测与控制节能100010001等子分部）。

经过监理机构全体人员的齐心协力，对于上述10项分部工程及69项子分部工程的技术工作进行了全方位的覆盖监控，为顺利施工推进起到了扎实的保障作用。

3、备案控制

（1）、及时提醒要求承包人按照建设行业主管部门相关规定要求，认真办理项目工程合同备案申报程序手续，自觉接受全程监督指导。

（2）、随时提醒发包人和承包人按双方签定的合同内容，认真履行自己的权利和义务：发包人能够按时支付各项工程费用和进度款，承包人能够保证工程的工期和质量。合同双方在履行合同过程中没有出现违约现象，除设计变更外没有其它索赔事件发生。

（3）、严格执行《上海市建设工程检测管理办法》、《关于在上海市建设工程检测中使用唯一性识别标识的通知》、《上海市室内装修工程消防检测管理办法》等文件的相关规定，复试取样监理见证网上申报一律控制采用材料备案企业产品名录。

4、履约控制

（1）、督促检查施工单位履约活动，认真履行项目招投标文件规定及承包合同约定，努力实施项目建设各分部工程的施工技术控制。

（2）、落实质量预先控制监管措施，认真履行工程材料/设备/构配件（包括甲供料）进场验收、取样复试旁站见证、送样检测网上见证等控制流程，审核确认质量保证资料及复试检测报告资料的符合性控制。

（3）、落实质量过程控制监管措施，认真履行隐蔽工程验收、检验批验收、分项工程/子分部工程/分部工程等验收质量控制，通过上海市优质结构评审。

（4）、落实进度目标控制监管措施，认真履行月进度款项审核确认，保证请款数额与实际完成进度符合性控制。

（5）、落实安全文明目标控制监管措施，认真履行安全生产与文明施工规章制度，确保安全生产无事故，文明施工无投诉，通过上海市文明工地评审。

5、施工质量控制

（1）、质量控制原则：工程质量是整个监理工作的核心。监理工程师坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的宗旨，通过“事前控制、预防为主，跟踪监理、动态管理，加强验收、严格把关”的方法，处理协调好质量、进度、投资三个互相制约的监控要求，实现工程“一次合格”的质量目标。

（2）、施工事前质量控制：审核分包单位资质与合同备案程序。熟悉图纸和有关设计文件 、规范 、规程、标准，参加设计交底与图纸会审。审核材料供应单位相关资质。履行材料进场验收与质保资料及复试检测报告审核确认。严格按照规范要求见证取样，使用于本工程的所有材料都为合格产品，杜绝不合格材料流入本工地用于本工程。督促检查现场标养室按规范要求设置与运行记录。

（3）、施工过程质量控制：建筑物轴线、标高复核（各层轴线、标高、模板、预留孔、予埋件、专项设备等）。专业检测（压力、密封性、气密性、水密性、防渗漏、电阻等）。隐蔽工程验收（基槽、桩位、钢筋、预埋件、预埋管及敷线等）。质量检验批验收（主控项目、一般项目等）。单位工程验收（子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程等）。

6、安全文明控制

（1）、由项目总监任命安全监理师明确工作职权和内容，编写《安全监理方案》、编制《安全监理细则》。审查《施工组织设计》、《专项安全施工方案》是否符合强制性标准，查验各类人员上岗资格证书、材料、设备安全保障资料。

（2）、明确施工中的重大安全危险源：施工用电、动火作业、地下管线、脚手架、洞口临边、模板支撑系统、大型机械、中小型机械、危险品等。

（3）、督促：施工单位建立、健全安全生产保证体系，确保安全工作正常开展。督促逐级安全交底工作。检查各项工作是否按计划开展，安保体系运行是否有效。制止违章作业。对高危作业进行巡视检查和跟班监督。记录：安全生产和安全监理情况。审阅签署各项安全资料。

（4）、坚持安全巡查与旁站，对施工安全计划、目标与现场安全文明开展情况进行比对。寻找安全管理薄弱点，对风险点采取必要的措施和整改指令。定期召开安全例会，检查安全整改落实情况。编制安全监理月报。对未能及时整改的安全问题，敦促施工单位限期整改。对存在的较严重安全隐患，责成施工单位制定专项安全施工方案，经审批认可后实施。

7、工期推进控制

（1）、协助业主确认承包商选择的分包商。审核《施工合同》备案批准文件是否齐全。审核《施工组织设计》中的工期是否合理。审核施工单位工程进度款申请理由是否属实。

（2）、认真阅读深化各专业设计图纸，达到了解设计意图，熟悉施工图纸，发现其中可能存在的问题，设计交底和图纸会审会议上及时提出解决，确保施工顺利推进。

8、施工投资控制

（1）、根据《施工承包合同》相关约定条款，结合现场实际完成实物工作量，审核确认施工单位当月进度款申请数额是否合理。

（2）、根据《施工承包合同》相关约定条款，按照工程造价工程量计算规则等规定要求，结合现场实际完成实物工作量，审核确认施工单位零星工程签证是否属实。

9、归档资料控制

（1）、归档文件符合真实、完整、准确、系统、有效的原则，能够如实反映工程建设活动的全过程。

（2）、本工程地基与基础、主体结构、装修装饰、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、电梯、建筑节能等10项分部工程的施工验收资料汇编齐全。

（3）、本工程竣工验收资料汇编齐全。

（4）、本工程移交业主单位的施工资料与监理资料汇编齐全。

五、监理机构工作总结

1、忠于职守、精益求精，努力落实监理过程控制工作

（1）、本工程采用的深基坑筏板基础中心岛开挖型钢斜支撑体系施工技术、附建式地下人防结构施工技术、H11m错层架空高支模施工技术、筏板基础超1万m³大体积混凝土浇注施工技术、大型混凝土框剪结构防渗漏施工技术、建筑节能施工技术、高层幕墙施工安全技术等分部分项施工技术工艺都充分体现了创新亮点，并实现了工法、节能、安全、节省等的综合效益。

（2）、材料复验检测合格率100%，无使用不合格设备、材料现象。

（3）、隐蔽工程及检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、主控项目与一般项目检查评定符合设计与施工规范要求。分项工程、分部工程、子分部工程质量验收记录等项施工资料基本齐全；随着近期竣工资料持续汇编完善，直至实现全面满足验收要求。

（4）、实测实量及观感质量误差未超出规范要求；工程质量符合设计图纸及施工验收规范要求。

（5）、本工程环境监测技术指标全部合格，符合房屋使用环保规定要求。

（6）、持续实现安全生产无事故；文明施工无投诉。

据此，微创产业化基地项目工程各单位工程（1号房、2-3-4号房、5号房、6号房、室外总体、地下附建式人防、景观绿化等）竣工验收质量有望实现：一次合格。

2、再接再厉，为百通公司企业信誉添砖加瓦

（1）、通过监理机构全体人员的共同努力，微创产业化基地项目初步实现了《监理规划》制定的既定目标，在保证安全、质量、进度等项目监控顺利推进的同时，还先后获得了相关荣誉表彰，即有：2012年度上海市市级优质结构；2011年度上海市市级文明工地；2013年度通过“申安杯”评审。此外，目前本项目申报2014年度区级东方杯工程，已通过专家现场初评。

（2）、微创产业化基地项目监理机构从业人员都是具有多年监理工作实践经验的专业技术人员，全部持证上岗，而且具备工作认真、原则性强的敬业精神。通过本项目施工监理过程控制，充分发挥监理人员的技术特长与经验优势，从质量、进度、投资及安全等方面进行有效监控。对于施工难点部位进行重点跟踪，及时发现存在问题并主动进行协调解决，确保无安全及质量事故，为本项目圆满竣工验收奠定了扎实的基础。

（3）、微创产业化基地项目监理机构全体从业人员决心在总监的带领下，谦虚谨慎、不骄不躁，坚守岗位、持续监控，圆满做好施工收尾与资料汇编工作。为实现顺利竣工验收而踏实工作；为获得微创产业化基地项目的全面交工而继续努力；为上海百通项目管理咨询有限公司的企业良好信誉而添砖加瓦。

3、结束语

张江微创产业化基地项目工程作为浦东新区张江高科技园区内的重大工程 ，经过近五年的建设，现在已成为张江高科技园区的标志性建筑， 目前工程已进入工程收尾、资料收集整理和竣工验收的准备阶段，在本工程建设监理工作过程中，得到了建设单位上海微创医疗器械（集团）有限公司各级领导的大力支持；得到上海百通项目管理咨询有限公司总部各级领导的全过程督促指导；得到上海建科设计院有限公司、中国核工业华兴建设有限公司等各参建单位的协作配合，项目监理机构全体人员表示衷心的感谢！

信息发布

分公司2014年度二季度承接主要项目信息

1、森兰国际五期（D4-4）

2、三林新村二号地块一期工程

3、三林新村二号地块二期工程

4、塘桥街道2014年实事工程项目

5、东明路街道2014年建设（实事）工程项目

6、2014年度房修监理服务协议

7、金丰路（龙东大道—洁雅路）大修工程

8、浦东新区大团镇A地块动迁安置房

9、红临路拓宽道路工程

10、红临路拓宽附属工程

11、上师大附中停车场工程

12、赵海生美术馆项目

13、上海金桥第一餐厅维修项目

14、2014年农村环卫设施新建及改造工程

15、洋泾街道羽北等小区综合整治项目

16、洋泾街道2014年实事项目

积极开展人才招募 为公司健康发展提供人才保证

随着工程监理分公司发展规模的不断扩大，工程监理项目的不断增加，缺少各种建筑专业人才的支撑成了制约公司顺利发展的一个瓶颈。为此，公司多次利用大型现场招聘会、网络招聘平台广泛发布招聘信息，积极开展招聘工作。到目前为止，本季度共招聘总监1名，其它工程专业技术人员十几名，暂时缓解了公司用人需求。下一步，分公司将进一步利用各种招聘方式和招聘信息平台广招专业人才，为公司强劲发展提供坚实的人力保证。

分公司人事部

《勤业》通讯约稿

《勤业》通讯由上海百通项目管理有限公司主管，工程监理分公司与代建部主办。本刊旨在宣传国家、行业和上海市有关工程建设的政策、法规，报道行业发展和公司的相关动态，交流项目管理、施工监理工作经验，探讨工程施工热点问题，展示工程管理个案经验和心得，促进业内新技术、新方法的推广应用。

本刊欢迎各位同仁和朋友踊跃投稿。

投稿地址：上海市向城路58号6楼监理分公司总工办

内部交流 注意保存

编辑：上海百通项目管理咨询有限公司工程监理分公司

地址：上海市向城路58号6楼

电话：（021）50904595  传真：（021）50908719

Http://www.shbtpm.com