上海百通项目管理咨询有限公司  主管                     第  16  期

工 程 监 理 分 公 司、代建部  主办

2016年9月

季 刊

通 讯

闵行上海交大理科实验群楼项目

工程监理分公司、代建部

《勤业》

通讯第16期

目      录                      内部交流  注意保存         季  刊                                        2016年9月 总016期

企业动态

- 监理分公司9月开展2016年度“质量月”活动

- 监理分公司三项目荣获“2015年度上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）”

2  监理分公司多项目喜获“2015年上海市文明工地”称号

行业要闻

3  国务院划定装配式建筑重点发展区域 “三大举措”推动建筑产业转型升级

4  住建部拟推27项房屋建筑“全文强制”标准

5  113项工程建设标准规范制订修订征求意见

政策法规

6  上海市《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》

交流平台

10  城市住宅小区雨污分流改造探讨

13  浅谈旧小区架空线入地改造工程施工过程中监理工作重点

信息发布

15  分公司2016年三季度承接主要项目信息

企业动态

一、监理分公司9月开展2016年度“质量月”活动

百年大计、质量第一。施工质量是建筑行业永恒的主题，为了提高我公司施工现场工程质量监理管理水平，结合我公司工程质量监督管理状况， 2016年9月开展“质量月”活动。

活动由“质量月”领导小组组织领导，具体工作由分公司总工办负责实施、指导。

分公司旨在通过“质量月”活动，力求实现以下三个目标：一是预防、减少现场工程质量隐患；二是落实、完善材料质量管理制度；三是提高监理人员质量红线意识和监督管理水平。

活动内容有：

1、以项目监理机构为单位，组织开展一次工程材料管理（包括PC构件）自查自纠工作及材料质量知识的培训学习；

2、召开项目总监、总监代表参加的杨高路市政工程地下连续墙施工、质量控制观摩交流会；

3、分公司工程管理部组织材料质量、PC构件质量专项大检查。

活动时间为2016年9月1日—9月30日。

分公司总工办

二、监理分公司三项目荣获“2015年度上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）”

在企业申报、各赛区推荐的基础上，经评审委员会现场检查和无记名投票评选，并在上海市建筑施工行业协会网站上公告后，我监理分公司三项目：迪斯尼乐园西入口公共交通枢纽（PHT）新建工程、漕河泾科技绿洲南桥园区一期-1-20#楼、​​金融数据分析系统及产业化项目2#及3#厂房​获得2015年度上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）。​

分公司总工办

三、监理分公司多项目喜获“2015年上海市文明工地”称号

经上海市住建委组织的专家组审核和实地检查，有关建设管理部门评审后，我司监理的三个项目：“浦东新区大团镇A地块动迁安置房”、“浦东新区祝桥镇江镇社区E4-1地块动迁安置房项目（I标）”、“上海空间电源研究所科研仿真楼项目”获上海市住建委授予“2015年上海市文明工地”称号。

分公司总工办

向 往

行业新闻

国务院划定装配式建筑重点发展区域

“三大举措”推动建筑产业转型升级

近日，国务院召开常务会议。会议决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级。在中国经济加快转型的背景下，建筑产业的转型升级将提速中国住宅产业化浪潮，并将深层次影响百姓的居住理念。

装配式建筑

是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。

装配式建筑主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等，因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用，是现代工业化生产方式的代表。

重点发展区域

会议决定，以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。

三大重要举措

1、要适应市场需求，完善装配式建筑标准规范，推进集成化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修，支持部品部件生产企业完善品种和规格，引导企业研发适用技术、设备和机具，提高装配式建材应用比例，促进建造方式现代化。

2、要健全与装配式建筑相适应的发包承包、施工许可、工程造价、竣工验收等制度，实现工程设计、部品部件生产、施工及采购统一管理和深度融合。强化全过程监管，确保工程质量安全。

3、要加大人才培养力度，将发展装配式建筑列入城市规划建设考核指标，鼓励各地结合实际出台规划审批、基础设施配套、财政税收等支持政策，在供地方案中明确发展装配式建筑的比例要求。用适用、经济、安全、绿色、美观的装配式建筑服务发展方式转变、提升群众生活品质。

来源：中国政府网

住建部拟推27项房屋建筑“全文强制”标准

为落实《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号），住房和城乡建设部于8月19日已发布《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》，提出了改革强制性标准、构建强制性标准体系、优化完善推荐性标准、培育发展团体标准、全面提升标准水平、强化标准质量管理和信息公开、推进标准国际化7个任务要求。

为满足工程建设需要，9月5日，住房和城乡建设部标准定额司印发《2017年工程建设标准规范制订、修订计划（征求意见稿）》，拟推27项房建“全文强制”标准！

征求意见稿要点总结：

所有标准制修订项目不再规定“主编单位”，统一列为“起草单位”。

既2016年立项强制性（全文）国家标准2项制定、5项研编计划后，又立项27项房屋建筑领域的强制性（全文）国家标准研编计划，所有研编工作将于2018年3月前完成。强制性国家标准将成为未来一段时间内工程建设标准化工作的重点。

住房和城乡建设部作为主编部门没有新编国家标准计划。与房屋建筑相关（包括其他部门作为主编部门）的修订、制定国标计划也很少。

产品标准制修订项目较2016年略有增加。

来源：建筑经济与管理

113项工程建设标准规范制订修订征求意见

日前，住房城乡建设部标准定额司发布《2017年工程建设标准规范制订、修订计划（征求意见稿）》，要求各地和有关部门9月23日前反馈意见。

根据计划，2017年，共有113项工程建设标准规范进行制订和修订。其中，工程建设强制性（全文）国家标准29项、工程建设推荐性国家标准46项、工程建设推荐性行业标准6项、城建建工推荐性行业产品标准32项。在29项工程建设强制性（全文）国家标准中，27项主编部门为住房城乡建设部，其他两项分别为交通运输部和中国兵器工业集团公司。

前不久住房城乡建设部出台的深化工程建设标准化工作改革意见明确指出，改革强制性标准是任务之一，要求加快制订全文强制性标准，逐步用全文强制性标准取代现行标准中分散的强制性条文。业内人士认为，明年的制订修订计划是改革精神的一个重要体现。

来源：《中国建设报》

缤 纷

政策法规

上海市住房和城乡建设管理委员会

沪建质安(2016)256号

《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》

第一条（目的依据）

为了加强本市建筑施工钢管、扣件等构配件的规范管理， 防范安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据《建设工程安全生产管理条例》及相关技术标准，结合本市实际，制定本规定。

第二条（适用范围）

本规定适用于在本市行政区域内新建、扩建、改建、装饰装修的房屋建筑和市政基础设施（非交通类）工程施工项目。

第三条（管理部门）

上海市住房和城乡建设管理委员会（以下简称：市住房和 城乡建设管理委）负责本市钢管扣件安全管理工作。上海市建设工程安全质量监督总站（以下简称：市安质监总站）负责日常监管具体实施工作。

区（县）建设行政管理部门负责其行政区域内钢管扣件的安全管理工作，区（县）建设工程安全质量监督机构具体负责日常监督工作。

上海市建筑五金门窗行业协会负责行业自律、配合监管部 门，组织开展行业培训和诚信管理。

第四条（诚信管理）

本市建立钢管扣件电子诚信档案，记录钢管扣件供应、施工使用、监理和检测等单位的管理行为，以及钢管扣件产品检查、验收、检测、监督等信息。诚信信息将向社会公布。

鼓励企业对所提供的产品采用标识管理。 鼓励企业实施防护、模板、脚手架施工及其材料提供一体化。

第五条（信息管理）

本市建筑施工的钢管扣件实施信息系统辅助管理。钢管扣件供应、施工、使用、监理和检测等相关单位应将工地钢管、 扣件管理的相关信息及时录入“建筑建材业钢管扣件监管信息系统”（以下简称：信息系统）。

钢管、扣件管理系统操作规定由市安质监总站另行发文。

第六条（钢管标准）

本市建筑工程中使用的钢管壁厚，采取分类管理，分区域推进的原则：

一、在建工程用于材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁厚应不小于 2.75mm；

二、在建工程用于施工现场模板等扣件式钢管支撑承重支架的钢管壁厚应不小于3.00mm，且应与方案计算参数一致；

三、在建工程用于施工现场扣件式钢管脚手架的钢管壁厚应不小于 3.24mm； 自发文之日起，内环线以内的工程按上述要求执行；内环至外环线以内的建设工程于 2016 年 9 月 30 日之后按上述要求执行；外环线以外建设工程可过渡到 2016 年 12 月 31 日之后按上述要求执行。

第七条（施工单位职责）

施工单位应履行以下主要职责：

一、建立生产厂家、租赁单位合格供应商名录，并选用合格钢管和扣件。

二、签订示范合同。钢管、扣件使用的施工单位签订的购销、租赁合同，应严格按照上海市工商行政管理局编制的《上海市建设工程用钢管、扣件租赁合同示范文本》内容签定，明确钢管、扣件的数量、质量保证书编号、规格型号、使用时限、 维修保养职责等信息，书面合同报送监理单位进行审查、备案。

三、严格材料进场验收。施工单位应按进场批次对钢管、 扣件及其五金配件质量进行抽检，对于严重锈蚀、变形、出现裂纹等不符合标准的钢管，以及重量不足或外观变形、出现裂缝、螺栓出现滑丝等不符合标准的扣件，应责令退场；不合格数量超过国家检验批次件标准的，应责令整个批次退场。

施工单位应对钢管、扣件产品合格证、带编号的质量保证书（见附件一）、年度检验报告以及扣件生产许可证等资料的真实性、有效性进行审核，并将审核书面材料报监理单位进行审查。验收记录（见附件二）应存档备查。

四、钢管、扣件应按规定进行送样复试。施工单位应在监理单位见证下对现场用于承重体系的钢管、扣件进行抽样，委托相关检测机构进行复试，每个工地钢管、扣件复试批次不得 少于 1 次。复试钢管不得少于 3 根；直角扣件不少于 16 只；对接、旋转扣件不少于 8 只。复试扣件不合格数量超过国家检验批次件标准的，应责令退场；更换批次重新复试仍然不合格的，合同材料全部退场。

五、施工单位应当在施工现场对钢管扣件有序分类堆放， 建立钢管扣件现场使用管理台账，记录产权单位、生产厂家、 规格数量、进出场时间及使用管理情况等。

六、强化现场抽查。现场脚手架、模板支撑承重支架施工前以及搭设过程中，施工单位应依据方案，对钢管壁厚及扣件同时进行抽查（见附件三），发现存在安全隐患，应立即整改。

第十一条（监理单位职责）

监理单位应履行以下主要职责：

一、监理单位应依据合同参与进场验收、抽样复试工作，并对其中钢管、扣件的数量、质量保证书编号、规格型号、使用期限等内容以及验收、复试程序进行监管，发现弄虚作假或违反管理规定等情况，监理单位应及时督促施工单位落实整改。审查资料留存备查。

二、监理单位应对脚手架、模板等支撑承重支架，尤其属于危险性较大分部分项工程的支撑承重支架所使用的钢管、扣件，进行抽查，发现违规行为，及时督促施工单位落实整改。

第十二条（抽样、检测单位职责）

按照抽检分离、盲样检测的工作原则，加强建设工程的钢管、扣件的抽样、实样检测管理。

抽样单位在施工现场作业部位随机抽取检测样品，规范样品的封存和标识。

检测单位应根据法律、法规、规章和强制性标准要求，对钢管进行尺寸（外径、壁厚）及其相应的抗拉、弯曲等指标； 以及扣件的抗滑、刚度、抗破坏、抗拉等指标进行检测，出具的检验报告应填写规范，检测内容应真实、有效。

第十三条 （监督管理）

市、区（县）建设工程监督机构应在部门预算中安排专项资金，结合高支模等危险性较大分部分项工程的管理，加强在建工程钢管、扣件的监管：

一、发现日常管理程序不规范、现场实物与方案、记录等资料不相符的情况，应责令施工单位立即整改。并将该工地列入监控重点。

二、督促监理单位将钢管、扣件的监管纳入其日常监理的工作中，完善钢管、扣件的验收、抽查、处置工作。

三、加强对钢管、扣件检测、抽样等单位的监管，进一步规范各方的抽样、检测行为。

四、每年应不定期开展专项检查，重点突出高支模的钢管、 扣件监督抽检，发现隐患严重或者拒不整改则应责令停工拆除。

第十四条（协会管理）

上海市建筑五金门窗行业协会对进入本市的钢管、扣件供应单位及其产品实行登记制度；做好诚信管理相关信息系统的录入和统计工作；对企业的诚信自律情况进行通报公示。

诚信管理具体办法另行制定。

第十五条 （违规处理）

钢管、扣件的管理纳入安全生产标准化和动态考核。 对违反本规定的相关责任单位或个人实施约谈、通报、记分等行政处分；对违法违规行为，依照相关法律法规作出相应的行政处罚。

第十六条（附 则）

本办法自 2016 年 6 月 1 日起实施，有效期至 2019 年 5 月31 日。

其它类型脚手架、模板支架等设施所用的构配件参照本规定执行。

附件：1、上海市建设工程用脚手架钢管、扣件质量保证书

2、上海市建设工程用钢管、扣件进场验收表

3、上海市建设工程用钢管、扣件过程抽查表

交流平台

城市住宅小区雨污分流改造探讨

监理四部：徐伟

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对生活环境要求也就越来越高，各地、各市也在争创生态示范区等。但是，建于上世纪80 年代和90 年代初的住宅，由于当初卫生间都设计的比较小，大多没有为洗衣机及拖把池预留空间，绝大部分住户为了更好地利用空间，将洗衣机和拖把池放在封闭后的阳台上使用，或将阳台改成厨房，甚至改成厕所，利用阳台上的地漏进行排污。然而阳台地漏的设计用途是用来排放下雨时进入阳台的雨水，改变用途后，洗衣机、拖把池的生活污水都未经处理就直接通过地漏排入雨水管网，最终排入附近的河道，造成河流污染，影响了环境卫生和城市形象，甚至影响人们的日常生活。现在全国很多城市都在进行住宅小区的雨污分流改造，正本清源。下面就我的工作经验，谈谈住宅小区雨污分流的改造。
　　一、现状调查情况
　　通过我们对住宅小区的现状调查，发现有将洗衣机放置阳台，把污水排到雨水系统中去的，有把阳台改成厨房，把污水排到雨水系统中去的，更有极少数住户把阳台改成卫生间把污水排到雨水系统中去。把洗衣机放到阳台的情况较多，有的是在设计时，阳台上就设计了水龙头和电源插座，有的是住户自已改的。我们调查了上海市市某老小区的五个住宅，通过阳台把污水排到雨水系统中去的住户占的比例分别是：43.65%、56.03%、69.80%、75.20%、81.01%。43.65%的是一个较新的住宅小区，从调查中发现，越新的小区排污占的比例越小，越旧的小区排污占的比例越大。但从总体情况看，排污的比例是很大的，必须要对小区进行雨污分流改造。
　　二、改造方案
　　1、改造方案
　　如果住宅小区原设计就有了雨、污系统，只是由于住户把阳台放置了洗衣机或改造成了厨房，把污水通过阳台雨水管排到雨水系统中，改造的总体方案是把原阳台雨水管改为污水管，接到污水系统，在原阳台雨水管附近新增雨水管，接到雨水系统中，确保在小区雨水出水总管处没有污水排放，实现小区雨污分流。如果原设计就是合流制，要把它改成分流制，改造“动作”就会大些。本文谈的是前者。
　　把原阳台雨水管接到污水系统中后，因原阳台雨水管的阳台地漏是没有水封的，如果不作除臭处理，污水系统中的臭气、有毒有害气体就会通过原阳台雨水管及地漏进入住户，影响甚至危害人们的健康。因此，原阳台雨水管改成污水管后，必须在下端设水封，上端设通过气处理，才能保证住户的安全。
　　改造的关键是水封的设置。不同的设计人员，思考方法不同，设计的形式也不一样，根据接触过的项目，水封的设置有以下三种形式：一种是在最低层阳台下设置“S”型存水弯；第二种是在检查井内加设“S”型存水弯；第三种是在地面新设水封井。
　　2、问题的提出
　　水封作为隔阻臭气的重要设施，效果的好坏直接影响到人们的身体健康。有三种水封形式，三种都能起到隔阻臭气的作用，但在雨污分流改造中哪一种水封形式是最好的呢？水封的形式不同，工程造价也不同，是重经济呢还是重效果呢？雨污分流改造有它自己的特性，要选一种最适合的水封形式，就需要分析和比较。
　　3、三种形式水封分析
　　第一种形式的优点是安装、维修方便，建设费用低；缺点是水封效果不好，也看不到水封里是否有水以及水封的高度，无法及时给水封补水，水封容易失效。并且洗衣水及洗衣泡沫很容易受楼上水流的冲击，通过地漏返到最低楼层的阳台上，影响到住户阳台的使用，特别是高层建筑更容易出现这种情况。我们在改造过程中就遇到了这种情况。
　　第二种形式的优点是安装方便，建设费用低；缺点是水封效果不好，也看不到水封里是否有水以及水封的高度。无法及时给水封补水，水封容易失效。
　　第三种方法的优点是水封效果好，随时可以检查水封井，可以看到水封的情况，当水封井缺水时，随时可以补充；缺点是施工比第一、第二种方法复杂，且工程费用较高。
　　4、水封形式的选择
　　从以上优缺点的比较看，三种方法都各有优缺点。从我们的现状调查情况看，一条立管中，有的排污较多，有的排污较少，有的只有一户二户，甚至有的没有污水排放，如果采用存水弯来作水封，排污较多的立管的水封能起到隔阻臭气的作用，排污较少的立管，当住户排水时存水弯中有水封，能起到隔阻臭气的作用，当住户不排水时，存水弯中的水慢慢蒸发，直到没有水，这样，臭气、有毒有害气体就会通过原阳台雨水管及地漏进入住户。而用水封井作为水封，水封较高，隔阻臭气效果很好，可随时检查水封井内水封的情况，当一些排水量少或没有排水量的立管接入的水封井没有水或水量不足时，随时注水，保证水封，有效地保证隔阻臭气。水封井的建设费用虽然高些，但多花点费用，可以有效地保证人们的身体健康。
　　经过综合比较，我们可以看到，在住宅小区雨污分流改造中，采用水封井作为水封是最好的水封形式。
　　三、几点体会
　　1、住宅小区雨污分流改造是一项综合改造工程，完成阳台雨水管接入污水系统改造后，还要对小区进行全面检查，查看是否还有错接乱排，检查小区雨水排水总排水口是否还有污水排放，检查小区污水总排水口是否已接入市政污水系统，特别是有商业店铺的小区，店铺的污水通常就近直接排到雨水系统中。如果存在错接乱排，还要对错接乱排的管道进行改造。
　　2、隔臭水封的设置最好设水封井，且水封井要做防水处理。虽然标准图集中水封井是用防水砂浆抹面，但防水砂浆的防水效果不够理想，最好是在水封井水位以下刷一道防水涂料，这样才能有效地保证水封，保证臭气的隔阻。

3、新增雨水管尽量在阳台附近，尽量使用原有屋面雨水口，尽量不要破坏屋面，不要破坏屋面防水层。如果确实无法利用原屋面雨水口，需要重新开口排水的，一定要做好屋面的防水处理。
　　4、加强管理。要求物业管理单位定期检查水封井的水封情况，水封井内水量不足时要及时补水。
　　5、对于有商业店铺的小区，在店铺装修时要加强检查与管理，不得将污水排到雨水系统中去。

浅谈旧小区架空线入地改造工程

施工过程中监理工作重点

——花木街道架空线入地改造项目

监理四部：金卫星

随着城市建设的发展，城市规划逐步落实，城市内涌现出一批又一批宜居家园，小区内环境宜人，设施完善，大大改善了市民的居住环境。然而，与之不和谐的是：一些建设年代较久的居民小区内电力、电信等线路均为架空敷设，线路搭接也较为随意，尤其横跨小区道路时更为凌乱无序。

1、地上管线现状

花木街道旧小区中大部分电力、电信等线路均架空敷设于外墙或电力杆上，横跨道路的线路也架空敷设，甚至很随意的架设于路边废弃的水泥杆上，密密麻麻的线路仿佛在半空中织了一张张庞大的“蜘蛛网”，显得无序而且杂乱无章，严重影响了小区内居民的生活环境及安全保障。

2、架空管线存在的问题

1）严重破坏了小区生活环境及景观。

2）随着管线的增加，各种管线之间的矛盾也日益突出：架空电力（强电）、电信（弱电）电缆年久老化，如发生搭接，势必造成不可估量的重大生命及财产损失的隐患。

3）架空管线常常悬挂或穿越于行道树上，非常不利于树形的完整及树木的生长，且存在安全隐患。

4）各种管线主管单位各自为政，很难统一协调管理。

考虑到上述情况及问题，花木街道通过现场调研、专家论证、小区居民寻访等工作，决定对花木街道范围内各旧小区进行架空线改造，通过对旧小区内架空线入地改造达到美化小区居住环境及确保小区居民出入安全的目的。从2013年花木街道在浦东新区率先开始旧小区架空线入地改造项目至今已完成32个小区、6条道路的改造任务。各小区居民都对架空线改造项目赞不绝口，称赞街道为小区居民办了件大实施。而我们上海百通项目管理咨询有限公司作为花木街道架空线改造项目一直以来的监理单位，深受街道、代建方、居委物业及居民的肯定及表扬。架空线改造监理部通过过硬技术控制手段，有效的管理方式，积极与各方面的协调态度，完成了一个又一个小区的架空线改造项目。

通过一个又一个小区架空线改造项目，监理部总结出了以下几点：

1、旧小区架空线入地改造项目范围：点多面广、工作量大、时间紧。

2、旧小区架空线入地改造项目工作要点：

1）对居委、物业的协调工作，对居民的告知、宣传工作。

2）各专业配套单位的配合协调工作。

3）材料堆放、文明施工是工程施工中的重点，也是难点。

3、监理工作难点：

由于施工单位作业长期处于无监理的状态中进行，只注重于功能的使用能否达到要求，而不重视施工质量的规范性，对设计的要求也很无视，监理按规范提出的诸多问题，施工方无法理解，也很反感，通过监理反复对施工单位项目部管理人员、施工班组及作业人员进行安全与质量技术交底，以及在现场施工中反复进行作业指导，针对较大的质量、安全隐患，签发监理工作联系单、通知单等管理手段，使架空线入地改造项目得以顺利完成。

2016年下半年花木街道又将继续开展旧小区架空线入地改造项目，我们将一如既往努力做好监理部的各项工作，为全市今后大面积开展旧小区架空线入地改造做好先行者。

信息发布

分公司2016年三季度承接主要项目信息

1、宝龙芦潮港项目

2、川六公路（唐黄路-川沙路东侧）新建工程

3、三林镇海阳新村等小区综合整治项目

4、临港奉贤产业社区云樱路（承贤路～正旭路）；恬桃路（江山路～草萱路）市政道路及配套工程

5、自贸区地块厂房改建项目

6、莲溪路、绿科路积水点改造工程

7、临港奉贤园区二期04FX-0002单元B0401、B0501及B0601

8、杨浦区新江湾城D07地块项目（信达*泰禾上海院子）

《勤业》通讯约稿

《勤业》通讯由上海百通项目管理有限公司主管，工程监理分公司与代建部主办。本刊旨在宣传国家、行业和上海市有关工程建设的政策、法规，报道行业发展和公司的相关动态，交流项目管理、施工监理工作经验，探讨工程施工热点问题，展示工程管理个案经验和心得，促进业内新技术、新方法的推广应用。

本刊欢迎各位同仁和朋友踊跃投稿。

投稿地址：上海市向城路58号6楼监理分公司总工办

内部交流 注意保存

编辑：上海百通项目管理咨询有限公司工程监理分公司

地址：上海市向城路58号6楼Http://www.shbtpm.com

电话：（021）50904595  传真：（021）50431257-800

邮箱：btjianli88@126.com